บทที่ 2

คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์

Properties of Pure Substances

2.1	สารบริสุทธิ์ (Pure Substances)

สารบริสุทธิ์ คือมีส่วนประกอบทางเคมีเหมือนกันทั่วทั้งมวลสาร มีเนื้อเดียวกันตลอด (homogeneous) และสามารถคงสภาพอยู่ได้หลายสถานะ โดยแต่ละสถานะจะต้องมีส่วนประกอบทางเคมีเหมือนกันทุกสถานะ เช่น H2O, R-12, R-134, Nitrogen, CO2,

Air ( at high temperature) เป็นต้น

รูปที่ 2.1 แสดงสารบริสุทธิ์

พิจารณาระบบที่มีสารตัวกลางเป็นน้ำโดยที่น้ำทั้ง 3 สถานะ (ของแข็ง ของเหลว และไอ)จะมีส่วนประกอบทางเคมี คือไฮโดรเจน 2 อะตอม และออกซิเจน 1 อะตอมเสมอ ไม่ว่าน้ำในระบบจะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือไอผสมกันอยู่ก็จะมีส่วนประกอบทางเคมีเช่นเดิม ของผสม(Mixture)ของสารบริสุทธิ์ที่มี 2 หรือ 3 สถานะ(phases) ถือว่ายังเป็นสารบริสุทธิ์ เช่นไอน้ำที่ผสมอยู่กับน้ำเป็นต้น

รูปที่ 2.2 Mixture ของสารบริสุทธิ์

อย่างไรก็ดีสารผสม(compounds)ที่มีเนื้อสาร Homogeneous ก็สามารถพิจารณาว่าเป็นสารบริสุทธิ์ได้ ทั้งนี้รวมถึงอากาศที่มีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันอาจสามารถวิเคราะห์ว่าเป็นสารบริสุทธิ์ได้ แต่ของผสมของอากาศที่มีสถานะ เป็นก๊าซ และ ของเหลวไม่ถือว่าเป็นสารบริสุทธิ์เนื่องจาก ก๊าซชนิดต่างๆมีอุณหภูมิควบแน่นต่างกัน ส่วนของผสมของน้ำมันและน้ำก็ไม่ถือว่าเป็นสารบริสุทธิ์เนื่องจากน้ำมันไม่ละลายเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำ

2.2 กระบวนการเปลี่ยนสถานะของสารบริสุทธิ์ 
(Phase Change Processes of Pure Substances)

สถานะ(Phase) หมายถึงคุณลักษณะของสารซึ่งบ่งบอกถึงลักษณะการเรียงตัวของโมเลกุลของสาร สถานะของสารบริสุทธิ์มี 3 ชนิดคือ

(1.) ของแข็ง(Solid) จะมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลที่แข็งแรงมีการเรียงตัวในรูปแบบที่คงตัว เช่น ลูกบาศก์  (รูปที่ 2.3 a)

(2.) ของเหลว(Liquid) เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นการจะทำให้เกิดการสั่นตัวของโมเลกุลจนกระทั่งสามารถเอาชนะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลและมีผลทำให้รูปแบบการเรียงตัวของโมเลกุลไม่คงตัวอีกต่อไป  (รูปที่ 2.3 b)

(3.) ก๊าซ (Gas or vapor) เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นอีก จะมีผลทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมีค่าน้อยมาก และโมเลกุลเกิดการแยกตัว  (รูปที่ 2.3 c)

รูปที่ 2.3 สถานะของสารบริสุทธิ์

ในความเป็นจริงสารบริสุทธิ์ภายในอุปกรณ์หรือระบบทางอุณหพลศาสตร์มักจะมีเปลี่ยนสถานะจากสถานะหนึ่งไปเป็นอีกสถานะหนึ่ง คือจะมีสมดุลของสถานะอยู่ 2 สถานะภายในระบบ เช่น ที่หม้อไอน้ำหรือเครื่องควบแน่นของโรงจักรไอต้นกำลัง น้ำจะมีการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวหรือไอเป็นของผสมระหว่างของเหลวและไอ ภายในอุปกรณ์ทั้งสองหรือที่ช่องทำน้ำแข็งของตู้เย็น สารทำความเย็นจะมีการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวอิ่มตัวไปเป็นของผสมอิ่มตัวและไอ ในหัวข้อนี้จะพิจารณาถึงการเปลี่ยนสถานะของสารบริสุทธิ์

รูปที่ 2.4 แสดงการเปลี่ยนสถานะของสารบริสุทธิ์

จากรูป 2.4 สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารบริสุทธิ์ได้ดังนี้

ของเหลวไม่อิ่มตัวและของเหลวอิ่มตัว

พิจารณากระบอกสูบที่มีค่าความเสียดทานน้อยมาก และลูกสูบมีมวลคงที่ ภายในบรรจุน้ำโดยพิจารณาให้น้ำเป็นสารยุบตัวธรรมดา เริ่มต้นน้ำมีอุณหภูมิ 20 องศา ความดัน 1atm ที่สภาวะที่ 1 นี้ น้ำจะอยู่ในสถานะของเหลว และเรียกน้ำที่สภาวะนี้ว่า ของเหลวไม่อิ่มตัว

( compressed liquid หรือ subcooled liquid) น้ำที่สภาวะนี้จะไม่เดือดและไม่ระเหยกลายเป็นไอ

เมื่อให้ความร้อนอุณหภูมิของน้ำก็จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนเป็น 100 องศา เป็นสภาวะที่ 2 ที่สภาวะนี้ยังเป็นของเหลวอยู่แต่เป็นของเหลวที่เริ่มจะเดือดและเริ่มกลายเป็นไอ ถ้าได้รับความร้อนอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั่น นั่นคือเป็นการเริ่มต้นกระบวนการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอ ของเหลวที่เริ่มจะระเหยกลายเป็นไอเรียกว่า ของเหลวอิ่มตัว และเรียกสภาวะที่ 2 นี้ว่า สภาวะของเหลวอิ่มตัว (saturated liquid state)

ของผสมอิ่มตัว ไออิ่มตัว และไอดง

เมื่อน้ำเดือดและระเหยกลายเป็นไอ อุณหภูมิจะไม่เพิ่มขึ้นจนกว่าน้ำที่เดือดจะระเหยกลายเป็นไอจนหมด นั่นคืออุณหภูมิจะคงที่ตลอดการเปลี่ยนแปลงสถานะจากของเหลวอิ่มตัวไปเป็นไออิ่มตัว โดยมีความดันคงที่ตลอดกระบวนการ ในระหว่างการระเหยกลายเป็นไอจะสังเกตเห็นได้ว่าปริมาตรภายในกระบอกสูบจะเพิ่มขึ้น ในกระบวนการกลายเป็นไอ(สภาวะที่3)ภายในกระบอกสูบจะประกอบด้วยของเหลวอิ่มตัวและไอน้ำอิ่มตัว ซึ่งเราเรียกว่าของผสมอิ่มตัว(Saturated liquid-vapor mixture หรือ Saturated mixture) การระเหยกลายเป็นไอจะดำเนินต่อไป จนกระทั่งของเหลวอิ่มตัวภายในกระบอกสูบมวลจะกลายเป็นไอ(สภาวะที่4) ไอน้ำที่สภาวะนี้เราเรียกว่า ไออิ่มตัว (saturated vapor))  ที่สภาวะนี้ถ้ามีการถ่ายเทความร้อนออกจากระบบ ไออิ่มตัวจะมีการกลั่นตัวเป็นของเหลว

จากสภาวะที่ 4 หากมีการให้ความร้อนแก่ระบบต่อไป อุณหภูมิและปริมาตรจำเพาะของสารตัวกลางภายในระบบจะเพิ่มขึ้นแต่ความดันยังคงคงที่อยู่ เช่นถ้าที่สภาวะที่ 5 นี้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น 300 องศา แล้วหากไอน้ำภายในระบบมีการคายความร้อนออกมา อุณหภูมิของระบบจะลดลงแต่ไอน้ำจะไม่ได้กลั่นตัวเป็นของเหลว ไอที่สภาวะนี้เรียกว่า ไอดง (superheated vapor) กระบวนการเปลี่ยนสถานะของสารโดยที่มีความดันคงที่ข้างต้น (จากสภาวะที่ 1 ถึงสภาวะที่ 5) สามารถเขียนเป็นแผนภาพแสดงอุณหภูมิ-ปริมาตรจำเพาะ (แผนภาพ T-v) ได้ดังรูปที่ 2.5

รูปที่ 2.5 แผนภาพแสดงอุณหภูมิ-ปริมาตรจำเพาะ (แผนภาพ T-v)

ของน้ำที่ความดัน 1 atm

ในทางกลับกัน ถ้ากระบวนการเกิดขึ้นโดยการทำให้กระบอกสูบเย็นลง (มีการถ่ายเทความร้อนออกจากระบบ) และเป็นกระบวนการความดันคงที่ (เป็นกระบวนการ5-4-3-2-1) สารตัวกลาง (น้ำ) ก็จะกลับไปเป็นสภาวะที่1 อีกครั้งตามเส้นทางของกระบวนการเดิม และปริมาณความร้อนที่คายออกมาก็จะมีค่าเท่ากับความร้อนที่ให้แก่กระบอกสูบในระหว่างกระบวน1-2-3-4-5

จากการทดลองข้างต้นน้ำในกระบอกสูบจะเดือดที่อุณหภูมิ 100(C ความดัน 1 atm (101.35kPa) ถ้าความดันในกระบอกสูบเป็น 500 kPa แล้วน้ำจะเริ่มเดือดที่อุณหภูมิ 151.9(C นั่นคือ สำหรับกระบวนการความดันคงที่ อุณหภูมิที่สารตัวกลางเริ่มเดือด จะขึ้นอยู่กับความดัน แสดงค่าอุณหภูมิของน้ำที่เริ่มเดือดเทียบกับความดันเมื่อเป็นกระบวรการถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำโดยความดันคงที่

จากความดันที่กำหนดให้ อุณหภูมิของสารบริสุทธิ์ที่เริ่มเดือด เรียกว่าอุณหภูมิอิ่มตัว (saturated temperature Tsat) ในทำนองเดียวกันที่อุณหภูมิที่กำหนดให้ ความดันที่สามารถทำให้สารบริสุทธิ์เริ่มเดือดได้ เรียกว่าความดันอิ่มตัว(saturated pressure Psat) เช่นที่ความดัน 101.35 kPa อุณหภูมิที่น้ำเริ่มเดือดเท่ากับ 100 องคา นั่นคืออุณหภูมิอิ่มตัวของน้ำที่ความดันนี้เท่ากับ 100องศา ในทำนองเดียวกัน ที่อุณหภูมิ 100 ความดันที่น้ำเริ่มเดือด 101.35 kPa แสดงว่าความดันอิ่มตัวจะเท่ากับ101.35kPa

หากทำการทดลองที่ความดันต่างๆกันจะพบว่าการเปลี่ยนสถานะจะเป็นตามรูปที่ 2.6 และหากทำการลากเส้นเชื่อมต่อระหว่างจุดสถานะของ ของเหลวอิ่มตัว (Saturated liquid) ทั้งหมดเข้าด้วยกัน จะได้เส้นโค้งที่เรียกว่า “เส้นโค้งของเหลวอิ่มตัว (Saturated Liquid Line)”

ในทำนองเดียวกันหากทำการลากเส้นเชื่อมต่อระหว่างจุดสถานะของ ไออิ่มตัว (Saturated vapor) ทั้งหมดเข้าด้วยกัน จะได้เส้นโค้งที่เรียกว่า “เส้นโค้งของไออิ่มตัว (Saturated Vapor Line)” โดยเส้นโค้งอิ่มตัวทั้งสองเส้นนี้จะบรรจบกันที่จุดสภาวะวิกฤต (Critical Point) ดังแสดงในรูปที่ 2.7

รูปที่ 2.6 การเปลี่ยนสถานะของน้ำที่ความดันต่างๆ

รูปที่ 2.7 แผนภาพ T-v ของน้ำ

# 2.3  แผนภาพคุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ (Phase Change Diagram of  Pure Substance)

สำหรับการทดลองใดๆการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ เช่น การเปลี่ยนความดันในการทดลองกระบวนการเปลี่ยนสถานะของสารนั้นจะให้ค่าคุณสมบัติอื่นๆ เช่นอุณหภูมิ เอนธาลปี ที่สภาวะต่างๆที่ความดันนั้น และสามารถนำค่าคุณสมบัติที่ได้ไปเขียนแผนภาพของสารบริสุทธิ์ได้ เช่นแผนภาพอุณหภูมิ- ปริมาตรจำเพาะ ความดัน- ปริมาตร และ ความดัน- อุณหภูมิ สำหรับ สารบริสุทธิ์ จากแผนภาพที่ได้ก็จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาทาง Thermodynamics ของ สารบริสุทธิ์ชนิดนั้นๆได้เป็นอย่างดี

# แผนภาพอุณหภูมิ- ปริมาตร

จากการทดลองเพื่อศึกษาการเปลี่ยนสถานะของน้ำที่ความดันคงที่ 1atm ถ้าทำการทดลองซ้ำแบบเดิมหลายๆครั้งแต่ใช้ความดันที่แตกต่างกันสำหรับการทดลองในแต่ละรอบ แล้วนำค่าคุณสมบัติที่ได้มาเขียนแผนภาพ อุณหภูมิ-ปริมาตรจำเพาะ สำหรับสารตัวกลางที่เป็นน้ำ

ที่สภาวะเริ่มต้นพิจารณากระบอกสูบที่มีค่าความเสียดทานน้อยมาก และลูกสูบมีมวลคงที่ภายในบรรจุน้ำเพิ่มน้ำหนักกดลงบนลูกสูบ จนกระทั่งความดันภายในกระบอกสูบเป็น 1 MPa ให้ความร้อนแก่กระบอกสูบ โดยกระบวนการความดันคงที่ กระบวนการที่เกิดขึ้น จะเป็นไปตามเส้นทางที่คล้ายคลึงกับกระบวนการที่มีความดัน 1 atm ดังรูปที่ 1.15

ถ้าทำการทดลองโดยเพิ่มความดันขึ้นเรื่อยๆ เส้นกระบวนการที่เกิดขึ้น ระหว่างสภาวะของเหลวอิ่มตัวกับสภาวะไออิ่มตัวจะสั้นลงเส้นเชื่อมต่อสภาวะทั้งสองก็จะสั้นลง ดังรูปที่ 1.15 และจะกลายเป็นจุดเมื่อความดันเพิ่มเป็น 22.09 MPa จุดนี้เรียกว่า จุดวิกฤต (Critical point) ซึ่งเป็นจุดที่สภาวะของเหลวอิ่มตัวกับสภาวะไออิ่มตัวเป็นจุดเดียวกัน โดยที่จุดวิกฤตนี้อุณหภูมิเรียกว่า อุณหภูมิวิกฤต (Critical temperature, Tcr) ความดันเรียกว่า ความดันวิกฤต (Critical pressure, Pcr) และปริมาตรจำเพาะเรียกว่าปริมาตรจำเพาะวิกฤต (Critical specific volume, Vcr) คุณสมบัติที่จุดวิกฤตของสารบริสุทธิ์ต่างๆได้แสดงในตารางคุณสมบัติ Thermodynamics

ที่จุดสภาวะของเหลวอิ่มตัว ของแต่ล่ะความดันเมื่อลากเส้นต่อเชื่อมกัน จะได้เส้นที่เรียกว่าเส้นของเหลวอิ่มตัว (Saturated liquid line) และที่จุดสภาวะไออิ่มตัว ก็จะได้เส้นที่เรียกว่า เส้นไออิ่มตัว (Saturated vapor line) โดยเส้นทั้งสองจะบรรจบกันที่จุดวิกฤต ดังรูป 2.8 สภาวะของเหลวไม่อิ่มตัวจะอยู่บริเวณด้านซ้ายของเส้นของเหลวอิ่มตัวเรียกบริเวณนี้ว่า บริเวณของเหลวไม่อิ่มตัว (compressed liquid region) และสภาวะไอดงจะอยู่ที่บริเวณข้างขวาของเส้นไออิ่มตัว เรียกบริเวณนี้ว่าบริเวณไอดง(saturated vapor region)ส่วนบริเวณที่อยู่ระหว่างสภาวะของเหลวอิ่มตัวกับไออิ่มตัวเรียกว่า บริเวณของผสมของเหลวอิ่มตัวกับไออิ่มตัวหรือบริเวณไอชื้น(saturated liquid-vapor mixture region หรือ wet region)

รูปที่ 2.8 แผนภาพ อุณหภูมิ-ปริมาตรจำเพาะ

## แผนภาพความดัน- ปริมาตร

โดยทั่วไปแล้วแผนภาพ  P- v ของสารบริสุทธิ์จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันแผนภาพ T-v แต่เส้นอุณหภูมิคงที่บนแผนภาพจะมีแนวโน้มลาดเทลงดังรูปที่ 2.9 เส้นของเหลวอิ่มตัวและไออิ่มตัวจะบรรจบกันที่จุดวิกฤติเช่นเดียวกับแผนภาพ T- v

รูปที่ 2.9 แผนภาพ ความดัน-ปริมาตร

## แผนภาพความดัน- อุณหภูมิ

เนื่องจากสถานะทั้งสามของสารบริสุทธิ์ได้แยกออกจากกันอย่างเด่นชัดโดยเส้นสามเส้นคือเส้นการระเหิด(sublimation line) จะแยกสถานะของแข็งกับบริเวณที่มีสถานะเป็นไอเส้นการหลอมเหลว(melting หรือ fusion line) จะแยกบริเวณของเหลวกับของแข็งและเส้นการระเหย (vaporization line) แยกบริเวณของเหลวกับไอ จุดที่เส้นทั้งสามบรรจบกันเรียกว่าจุดสามสถานะ(triple point) ที่จุดนี้สถานะทั้งสามของสารบริสุทธิ์จะสมดุลซึ่งกันและกันเส้นการระเหยจะไปสิ้นสุดที่จุดวิกฤต รูปที่ 2.10 แสดงแผนภาพ P-T ของสารบริสุทธ์ แผนภาพนี้บางครั้งเรียกว่าแผนภาพสถานะ(phase diagram)

รูปที่ 2.10 แผนภาพ ความดัน-อุณหภูมิ

2.4  คุณสมบัติอิสระของสารบริสุทธิ์

การกำหนดสภาวะของสารบริสุทธิ์ที่เป็นสารยุบตัวธรรมดานั้น จะต้องกำหนดคุณสมบัติที่เป็นอิสระต่อกันอย่างน้อย 2 คุณสมบัติ เช่นที่สภาวะใดๆของไอดง

- กำหนด ความดัน (P), อุณหภูมิ (T) จะสามารถทราบถึงคุณสมบัติอื่นๆได้ทั้งหมด เช่น   ปริมาตรจำเพาะ (v)

- หรือ กำหนดความดัน (P), ปริมาตรจำเพาะ (v)จะสามารถทราบถึงคุณสมบัติอื่นๆได้ทั้งหมด เช่น  อุณหภูมิ (T)

- หรือ  กำหนดปริมาตรจำเพาะ (v), อุณหภูมิ (T) จะสามารถทราบถึงคุณสมบัติอื่นๆได้ทั้งหมด เช่น ความดัน (P)

แต่ถ้าพิจารณาสารตัวกลางที่เป็นของเหลวอิ่มตัว และไออิ่มตัว ค่าความดัน (P), อุณหภูมิ (T) ไม่สามารถบอกเราได้ว่าสารตัวกลางอยู่ที่สภาวะใด  ของเหลวอิ่มตัว, ของผสมอิ่มตัว, หรือ ไออิ่มตัว เพราะที่สภาวะทั้ง 3 นี้มีอุณหภูมิและความดันเท่ากัน ดังนั้นแสดงว่าอุณหภูมิ (T), ความดัน (P) ไม่เป็นคุณสมบัติอิสระของสารที่อยู่ในสภาวะอิ่มตัว

ดังนั้นเพื่อที่จะทำให้ทราบสภาวะของสารอิ่มตัว จะต้องกำหนดสภาวะโดยบอกคุณสมบัติที่เป็นอิสระต่อกัน เช่น

- ความดัน (P) กับคุณภาพไอ (x)

- หรือ    ความดัน (P) กับปริมาตรจำเพาะ (v)

2.5   ตารางคุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ (Property Tables)

ค่าคุณสมบัติของสารตัวกลางมักจะแสดงไว้ในรูปของตารางเพื่อสะดวกต่อการค้นหา ซึ่งจริงๆแล้วค่าเหล่านี้ได้มาจากการคำนวณจากสมการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นสมการความสัมพันธ์ของคุณสมบัติ

ในตารางคุณสมบัติของสาร มีคุณสมบัติของสารที่ควรจะกล่าวถึงเพิ่มขึ้นอีก คือค่า Enthalpy, H (เอนธาลปี) และค่า Entropy, S (เอนโทรปี) โดยค่าเอนโทรปีเป็นคุณสมบัติที่มีความสัมพันธ์กับ 2nd Law of Thermodynamics ซึ่งเราจะได้กล่าวถึงค่า Entropy โดยละเอียดในบทที่ 7

สำหรับค่า Enthalpy, H เป็นคุณสมบัติใหม่ที่กำหนดขึ้เนื่องจากในการวิเคราะห์ปัญหาทาง Thermodynamics มักจะพบค่า U+PV เสมอ ดังนั้นจึงได้กำหนดค่า

H = U + PV………………(kJ)

H/m = h = u + Pv………(kJ/kg)

รูปที่ 2.11 แสดงการไหลของของไหลผ่านอุปกรณ์ และค่าตัวแปร u และ Pv

2.5.1 การหาค่าคุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ในสถานะของเหลวอิ่มตัว และ ไออิ่มตัว

ในตารางแสดงคุณสมบัติที่สถานะอิ่มตัวเราจะพบตัวห้อย (subscript) อยู่ 3 ค่า ซึ่งบ่งบอกสถานะต่างๆของสารบริสุทธิ์ดังนี้

- Subscript “f”     ใช้แสดงคุณสมบัติที่สถานะของเหลวอิ่มตัว

- Subscript “g”    ใช้แสดงคุณสมบัติที่สถานะของไออิ่มตัว

- Subscript “fg”   ใช้แสดงค่าผลต่างของคุณสมบัติระหว่างสถานะไออิ่มตัว

กับของเหลวอิ่มตัว

รูปที่ 2.12  ตารางคุณสมบัติของน้ำ ที่อุณหภูมิอิ่มตัวของน้ำ

รูปที่ 2.13 ตารางคุณสมบัติของน้ำ ที่ความดันอิ่มตัวของน้ำ

2.5.2 การหาค่าคุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ในสถานะของผสมอิ่มตัว

สามารถคำนวณหาสัดส่วนนั้นได้โดยกำหนดคุณสมบัติขึ้นมาใหม่และเรียกว่า คุณภาพไอ (quality หรือ dryness fraction) มีสัญลักษณ์เป็น x

x = mvapor / mtotal

โดยที่		mtotal = mliquid + mvapor = mf + mg

ค่าคุณภาพไอจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 โดยถ้าสารตัวกลางเป็นของเหลวอิ่มตัวจะมีค่าคุณภาพไอเป็นศูนย์ หรือ 0% และจะมีค่าเท่ากับ 1 หรือ 100%

กำหนดให้ภาชนะหนึ่ง ภายในบรรจุของผสมระหว่างของเหลวอิ่มตัวกับไออิ่มตัว โดยที่ของเหลวอิ่มตัวครอบครองปริมาตรภายในระบบเท่ากับ Vf และ ไออิ่มตัวมีปริมาตรเป็น Vg ดังนั้นปริมาตรทั้งหมดของของผสมอิ่มตัวภายในระบบคือ

V = Vf + Vg

mtvav = mfvf  + mgvg

mtvav = (mt – mg)vf  + mgvg

vav = (1 – x)vf + xvg

vav = vf + xvfg

จะได้ 		x = (vav – vf) / vfg

ในทำนองเดียวกันสำหรับคุณสมบัติอื่นๆ เช่น พลังงานภายใน และเอนธาลปี ของของผสมอิ่มตัวสามารถหาความสัมพันธ์ได้ดังนี้

uav = uf + xufg

hav = hf + xhfg

จากสมการความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติต่างๆ กับคุณภาพไอ พอสรุปได้ดังนี้

yav = yf + xyfg

รูปที่ 2.14 ตารางคุณสมบัติของน้ำ ที่ความดันอ่มตัวของน้ำ และการคำนวณหาค่า                   คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ที่สภาวะอิ่มตัว

2.5.3	การหาค่าคุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ในสถานะไอดง

ในการพิจารณาว่า สารตัวกลางที่อุณหภูมิและความดันที่กำหนดให้มีสภาวะเป็น

ไอดงนั้น มีหลักการที่ใช้ในการพิจารณาดังนี้

1. กำหนดอุณหภูมิและความดัน จากความดันที่กำหนดให้มีค่าน้อยกว่า ความดันอิ่มตัวที่อ่านได้จากอุณหภูมิที่กำหนดให้ แสดงว่าสารตัวกลางจะมีสภาวะเป็นไอดง นั้นคือ

P < P อิ่มตัวที่ T ที่กำหนดให้ แสดงว่าสารตัวกลางจะมีสภาวะเป็นไอดง

2. กำหนดอุณหภูมิหรือความดันและปริมาตรจำเพาะ ถ้าปริมาตรจำเพาะที่กำหนดให้ มีค่ามากกว่าปริมาตรจำเพาะของสารเมื่อเป็นไออิ่มตัว (vg) ที่อ่านได้จากอุณหภูมิหรือความดันที่กำหนดให้ แสดงว่าสารตัวกลางมีสภาวะเป็นไอดง นั่นคือ

v > vg ที่อุณหภูมิหรือความดันที่กำหนดให้ แสดงว่าเป็นไอดง

3. กำหนดอุณหภูมิหรือความดัน และพลังงานภายใน ถ้าพลังงานภายในจำเพาะที่กำหนดให้ มีค่ามากกว่าพลังงานภายในจำเพาะของสารเมื่อเป็นไออิ่มตัว (ug) ที่อ่านได้จากอุณหภูมิหรือความดันที่กำหนดให้ แสดงว่าสารตัวกลางมีสภาวะเป็นเป็นไอดง นั่นคือ

u > ug ที่อุณหภูมิหรือความดันที่กำหนดให้ แสดงว่าเป็นไอดง

4. กำหนดอุณหภูมิหรือความดันและเอนธาลปี ถ้าเอนธาลปีจำเพาะที่กำหนดให้ มีค่ามากกว่าเอนธาลปีจำเพาะของสารเมื่อเป็นไออิ่มตัว (hg) ที่อ่านได้จากอุณหภูมิหรือความดันที่กำหนดให้ แสดงว่าสารตัวกลางมีสภาวะเป็นไอดง นั่นคื

h > hg ที่อุณหภูมิหรือความดันที่กำหนดให้ แสดงว่าเป็นไอดง

รูปที่ 2.15 ตารางคุณสมบัติสถานะไอดงของสารบริสุทธิ์ และเกณฑ์การพิจารณา

2.5.4	การหาค่าคุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ในสถานะของเหลวไม่อิ่มตัว

ตารางแสดงคุณสมบัติของของเหลวไม่อิ่มตัวของสารตัวกลางที่เป็นน้ำ ซึ่งจะมีลักษณะและวิธีการใช้ตารางคล้ายกับตารางคุณสมบัติของสารตัวกลาง ที่มีสภาวะเป็นไอดง หลักการที่ใช้พิจารณาว่าสารตัวกลางมีสภาวะเป็นของเหลวไม่อิ่มตัวหรือไม่นั้น พิจารณาจาก

1. กำหนดอุณหภูมิและความดัน จากความดันที่กำหนดให้มีค่ามากกว่า ค่าความดันอิ่มตัวที่อ่านได้จากอุณหภูมิที่กำหนดให้ แสดงว่าสารตัวกลางจะมีสภาวะเป็นของเหลวไม่อิ่มตัว นั่นคือ

P > P อิ่มตัวที่ T ที่กำหนดให้ แสดงว่าเป็น ของเหลวไม่อิ่มตัว

2. กำหนดอุณหภูมิหรือความดันและปริมาตรจำเพาะ ถ้าปริมาตรจำเพาะที่กำหนดให้ มีค่าน้อยกว่าปริมาตรจำเพาะของสารเมื่อเป็นของเหลวอิ่มตัวที่อ่านได้จากอุณหภูมิ หรือความดันที่กำหนดให้ แสดงว่าสารตัวกลางมีสภาวะเป็นของเหลวไม่อิ่มตัว นั่นคือ

v < vfที่อุณหภูมิหรือความดันที่กำหนดให้ แสดงว่าเป็น ของเหลวไม่อิ่มตัว

3. กำหนดอุณหภูมิหรือความดัน และพลังงานภายใน ถ้าพลังงานภายในจำเพาะที่กำหนดให้ มีค่าน้อยกว่าพลังงานภายในจำเพาะของสารเมื่อเป็นของเหลวอิ่มตัว (uf) ที่อ่านได้จากอุณหภูมิหรือความดันที่กำหนดให้ แสดงว่าสารตัวกลางมีสภาวะเป็นของเหลวไม่อิ่มตัว นั่นคือ

u < uf ที่อุณหภูมิหรือความดันที่กำหนดให้ แสดงว่าเป็น ของเหลวไม่อิ่มตัว

4. กำหนดอุณหภูมิหรือความดันและเอนธาลปี ถ้าเอนธาลปีจำเพาะที่กำหนดให้ มีค่าน้อยกว่าเอนธาลปีจำเพาะของสารเมื่อเป็นของเหลวอิ่มตัว (hf) ที่อ่านได้จากอุณหภูมิหรือความดันที่กำหนดให้ แสดงว่าสารตัวกลางมีสภาวะเป็นของเหลวไม่อิ่มตัว นั่นคือ

h < hf ที่อุณหภูมิหรือความดันที่กำหนดให้ แสดงว่าเป็น ของเหลวไม่อิ่มตัว

ในกรณีที่ค่าคุณสมบัติที่กำหนดให้ ไม่มีในตารางคือมีค่าน้อยกว่าหรือมากกว่า ค่าในตารางทำให้ไม่สามารถเปิดอ่านค่าคุณสมบัติอื่นๆได้ โดยทั่วไปจะประมาณค่าคุณสมบัติที่มีสภาวะเป็นของเหลวไม่อิ่มตัวนี้ให้เป็นของเหลงอิ่มตัว ณ อุณหภูมิที่กำหนดให้ เนื่องจากคุณสมบัติของของเหลวไม่อิ่มตัวจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิมากกว่าความดัน ดังนั้น

y ~ yt  ที่อุณหภูมิที่กำหนดให้

รูปที่ 2.16 ตารางคุณสมบัติสถานะของเหลวไม่อิ่มตัวของสารบริสุทธิ์

และเกณฑ์การพิจารณา

ตัวอย่างที่2.1 สารทำความเย็น R-12 มวล 5 กิโลกรัม บรรจุภายในถังที่ความดัน 1.4 MPa อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ถูกทำให้เย็นด้วยกระบวนการความดันคงที่ จนอุณหภูมิลดลงมาอยู่ที่ 30°C จงหา

ก) แสดงเส้นกระบวนการบนแผนภาพอุณหภูมิ-ปริมาตรจำเพาะซึ่งมีเส้นโค้งของการอิ่มตัวแสดงอยู่ด้วย และคำนวณหาการเปลี่ยนแปลงปริมาณต่อไปนี้

ข) ปริมาตรทั้งหมด

ค) พลังงานภายในทั้งหมด

วิธีทำ	สิ่งที่โจทย์กำหนดให้: R-12 ; 	สภาวะที่ 1: m1= 5 kg, P1=1.4 MPa, T1= 70°C

สภาวะที่ 2: m2= 5 kg, P2=1.4 MPa( Isobaric), T2= 30°C

ก) เขียนเส้นกระบวนการบนแผนภาพอุณหภูมิ-ปริมาตรจำเพาะซึ่งมีเส้นโค้งของการอิ่มตัว

รูปที่ 2.17

สภาวะที่1: P1=1.4 Mpa, T1= 70°C	  (Superheated Vapor)

สภาวะที่2: P2=1.4 Mpa, T2= 30°C	  (Subcooled liquid)

ข) การเปลี่ยนแปลงปริมาตรทั้งหมด (ΔV)

ค) พลังงานภายในทั้งหมด (ΔU)

ตัวอย่างที่ 2.2 ไนโตรเจนเหลว มวล 0.5 กิโลกรัม บรรจุภายในถังที่ความดัน 3.4 MPa อุณหภูมิ 100 องศาสัมบูรณ์ ถูกทำให้ระเหยกลายเป็นไออย่างสมบูรณ์ด้วยกระบวนการความดันคงที่ จง ก) แสดงเส้นกระบวนการบนแผนภาพอุณหภูมิ-ปริมาตรจำเพาะซึ่งมีเส้นโค้งของการอิ่มตัวแสดงอยู่ด้วย และคำนวณหาการเปลี่ยนแปลงปริมาณต่อไปนี้ ข) ปริมาตรทั้งหมด ค) พลังงานภายในทั้งหมด

วิธีทำ	สิ่งที่โจทย์กำหนดให้: N2 ; สภาวะที่ 1: m= 0.5kg, P1=3.4 MPa, T1= 100 K

สภาวะที่ 2: m= 0.5kg, P2=3.4 MPa( Isobaric) T2=Tsat@3.4Mpa

ก)เขียนเส้นกระบวนการบนแผนภาพอุณหภูมิ-ปริมาตรจำเพาะซึ่งแสดงเส้นโค้งของการอิ่มตัว

รูปที่ 2.18

สภาวะที่1: P1=3.4 Mpa, T1= 100 K	  (Subcooled liquid)

สภาวะที่2: P2=3.4 Mpa, T2=126.1 K	  (Saturated vapor)

ข)การปลี่ยนแปลงปริมาตรทั้งหมด (ΔV)

ค) พลังงานภายในทั้งหมด (ΔU)

ตัวอย่างที่2.3  ถังคงรูปบรรจุน้ำมวล 10 kg ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส ส่วนหนึ่งของน้ำอยู่ในสถานะของเหลวจำนวน 8 kg ส่วนที่เหลืออยู่ในสถานะไอ จงหาความดันและปริมาตรของถังดังกล่าว

รูปที่ 2.19

วิธีทำ	จากโจทย์พบว่าน้ำในถังอยู่ในสถานะของผสมอิ่มตัวระหว่างของเหลวและไอ

- ความดันภายในถัง

ความดันภายในถัง = ความดันของน้ำที่อุณหภูมิอิ่มตัวที่ 90 °C

จากตารางไอน้ำอิ่มตัว;

ความดันภายในถังเท่ากับ

- ปริมาตรของถัง

น้ำอยู่ในสถานะของผสมอิ่มตัว ปริมาตรของถังก็คือปริมาตรของน้ำในถังทั้งส่วนที่เป็นของเหลวและไอรวมกัน ปริมาตรจำเพาะของน้ำในถังจะหาได้จากสมการ

เมื่อ = คุณภาพไอ

รูปที่ 2.20

ปริมาตรของถังเท่ากับ

ตัวอย่างที่ 2.4 ถังเกร็ง (rigid tank) ขนาด 2.5 m3 บรรจุน้ำที่มีสถานะเป็นของผสมของเหลว-ไออิ่มตัว(saturated liquidvapor mixture of water) มวล 5 kg ที่มีอุณหภูมิ 75°C ถ้าให้ความร้อนจนกระทั่งน้ำในถังระเหยกลายเป็นไอหมดพอดี

- จงหาอุณหภูมิของน้ำที่สภาวะสุดท้าย

- จงเขียนแผนภาพ T-v แสดงกระบวนการโดยแสดงร่วมกับเส้นอิ่มตัว

วิธีทำ

ก) ถังเกร็ง ดังนั้น v1 = v2

v1 =V1/m1 = 2.5 / 5

= 0.5 m3 = v2

T2 = Tsat@v2 เปิดตาราง A-4 หาค่าโดยการ interpolationจะได้

(0.5-0.4465) / (0.5089-0.4463) = (T2 – 145) / (140 – 145)

T2 = 140.71

ข) จงเขียนแผนภาพ T-v แสดงกระบวนการโดยแสดงร่วมกับเส้นอิ่มตัว (saturated lines)

รูปที่ 2.21

ตัวอย่างที่2.5  จงคำนวณหาอุณหภูมิของน้ำที่ความดัน 0.5 MPa และมีค่าเอนธาลปีจำเพาะเท่ากับ 2890 kJ/kg

วิธีทำ  สิ่งที่โจทย์กำหนดให้

จากตารางอิ่มตัวของน้ำ

ที่

จากโจทย์พบว่า

จึงสรุปได้ว่าน้ำอยู่ในสถานะไอดง จากตารางไอดงของน้ำ(A-6) ค่า ตกอยู่ในระหว่างค่า และ  ทำการ Interpolate หาค่าอุณหภูมิของน้ำระหว่าง 200-250 °C

| 200 | 2855.4 |
| --- | --- |
| T | 2890 |
| 250 | 2960.7 |

อุณหภูมิของน้ำที่มีค่าเท่ากับ

2.6	สมการสภาวะของแก๊สจินตภาพ (The Ideal Gas Equation of State)

2.6.1    แก๊สจินตภาพ (Ideal Gas)

ค่าคุณสมบัติของแก๊สจินตภาพ สามารถคำนวณได้จากสมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง อุณหภูมิ ความดัน และปริมาตรจำเพาะของสารบริสุทธิ์ชนิดนั้นๆ ซึ่งเรียกสมการนั้นว่า สมการสภาวะ (Equation of state)

จากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ที่เกี่ยวกับสมการสภาวะสำหรับสารตัวกลางที่เป็นแก๊ส  สรุปได้ว่าที่ความดันต่ำจะได้

P = R[T/v]

หรือ			Pv = RT

เมื่อ	R = ค่าคงที่ของแก๊ส (gas constant)

P = ความดันสัมบูรณ์ (absolute pressure)

T = อุณหภูมิสัมบูรณ์ (absolute temperature)

v = ปริมาตรจำเพาะ (specific volume)

สมการข้างต้นเรียกว่าสมการสภาวะของแก๊สจินตภาพ โดยค่าคงที่ของแก๊สแต่ละชนิดมีค่าไม่เท่ากัน และสามารถคำนวณได้จาก

R = Ru / M	[kJ/kg.K]

โดยที่ Ru คือ ค่าคงที่ของแก๊สสากล และ M เป็นน้ำหนักโมเลกุลของแก๊สแต่ละชนิดจะมีค่าไม่เท่ากันและค่า Ru จะมีค่าเท่ากันสำหรับแก๊สทุกชนิดและมีค่าดังนี้

Ru = 8.314	kJ/kmol.K	        = 8.314	kPa.m3/kmol.K

หรือ               = 0.08314	bar.m3/kmol.K        = 1.986    Btu/lbmol.R

หรือ                              = 10.73	psia.ft3/lbmol.R       = 1545     ft.lbf/lbmol.R

เพราะว่า  	         V = mv

ดังนั้น                    PV  =  mRT

และ		         m = MN

จะได้      PV  =  N Ru T  หรือ  Pv  =  Ru T

2.6.2    แก๊สจริง (Real Gas)

การตั้งสมมติฐานให้แก๊สโดยทั่วไปว่า เป็นแก๊สจินตภาพนั้น อาจจะทำให้เกิดค่าความผิดพลาดมาก โดยเฉพาะที่บริเวณใกล้ๆกับเส้นไออิ่มตัว และที่ความดันสูง ค่าความผิดพลาดเกิดจากความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมของแก๊สจริง กับแก๊สจินตภาพ (หรือ สมการ Pv = RT นั่นเอง)

หากใช้สมการสภาวะของแก๊สจินตภาพเพื่อคำนวณและวิเคราะห์หาคุณสมบัติของน้ำ ณ สถานะต่างๆพบว่ามีความคลาดเคลื่อน (Error) เกิดขึ้นดังแสดงในรูปที่ 2.22

รูปที่ 2.22 ค่าความคลาดเคลื่อน(Error) หากใช้สมการสภาวะของแก๊สจินตภาพ

วิเคราะห์น้ำ ณ สถานะต่างๆ

จากรูปสามารถสรุปได้ว่า ไอน้ำที่ความดันต่ำ ( P < 10 kPa) สามารถวิเคราะห์โดยใช้สมการสภาวะของแก๊สจินตภาพได้

การปรับปรุงพฤติกรรมของแก๊สจริง ให้เข้าใกล้พฤติกรรมของแก๊สจินตภาพนั้น ทำได้โดยศึกษาพฤติกรรมของแก๊สจริง โดยการใช้ตัวแปรอุณหภูมิ และความดันอีกแบบหนึ่ง แต่จะขอกล่าวถึงนิยามของ แฟคเตอร์ความอัดตัวได้ (compressibility factor, Z) เสียก่อนดังนี้

Z =  Pv/RT  หรือ   Pv = ZRT

สมการข้างบนอาจเขียนเป็น

Z = Vactual / Videal

โดยที่ Videal = RT/P และสำหรับแก๊สจินตภาพค่า Z จะมีค่าเป็น 1 ส่วนแก๊สจริงค่า Z จะมีค่ามากกว่า 1 หรือน้อยกว่า 1 ถ้าหากค่า Z มีค่าห่างไปจาก 1 มากเท่าใด ก็หมายความว่าแก๊สนั้นมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนห่างไปจากพฤติกรรมของแก๊สจินตภาพมากเท่านั้น

การที่กล่าวว่า แก๊สจะมีพฤติกรรมเป็นไปตามสมการสภาวะของแก๊สจินตภาพ ได้อย่างถูกต้อง ที่ความดันต่ำและอุณหภูมิสูง ไม่สามารถบ่งชัดลงไปได้ว่า ความดัน หรืออุณหภูมิเท่าไรจึงเรียกว่าต่ำ หรือสูงเพียงพอ อุณหภูมิที่สูงเพียงพอสำหรับแก๊สหนึ่ง อาจไม่เป็นอุณหภูมิที่สูงพอสำหรับแก๊สอื่นก็ได้

จากการศึกษาพฤติกรรมของแก๊ส โดยใช้ตัวแปรเป็นอุณหภูมิ และความดันปกติ พบว่าที่อุณหภูมิและความดันค่าหนึ่ง แก๊สที่ต่างชนิดกันจะแสดงพฤติกรรมต่างกัน แต่แก๊สชนิดต่างๆ เหล่านั้นจะแสดงพฤติกรรมเหมือนกัน เมื่อแปลงรูปตัวแปรดังกล่าว โดยใช้ค่าที่สภาวะวิกฤติ ดังนี้

PR = P/Pcr   หรือ    TR = T/Tcr

เมื่อค่า PR และ TR เรียกว่า ความดันลดรูป (reduced pressure) และ อุณหภูมิลดรูป (reduced temperature) ตามลำดับ

โดยการทดลองกับแก๊สหลายๆ ชนิด พบว่าที่ PR และ TR เดียวกัน แก๊สชนิดต่างๆ จะมีค่า Z เท่ากัน ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- ที่ความดันต่ำมาก (PR <<1) แก๊สจะมีพฤติกรรมเช่นเดียวกับแก๊สจินตภาพ โดยที่อุณหภูมิจะเท่าไรก็ได้

- ที่อุณหภูมิสูง (TR >2) แก๊สจะมีพฤติกรรมเช่นเดียวกับแก๊สจินตภาพ (ยกเว้นเมื่อ ความดันมีค่าสูงมาก PR >>1)

- การเบี่ยงเบนไปจากพฤติกรรมของแก๊สจินตภาพ เกิดขึ้นสูงสุดที่บริเวณจุดวิกฤติ

รูปที่ 2.23 แผนภาพแสดงแฟคเตอร์ของการอัดตัว

(Generalized Compressibility Factor Chart)

รูปที่ 2.24 แผนภาพแสดงแฟคเตอร์ของการอัดตัว เมื่อ 0 < PR < 1.0

รูปที่ 2.25 แผนภาพแสดงแฟคเตอร์ของการอัดตัว เมื่อ 0 < PR < 7

รูปที่ 2.26 แผนภาพแสดงแฟคเตอร์ของการอัดตัว เมื่อ 0 < PR < 40

ตัวอย่างที่2.5   ถังปริมาตร 1 ลบม. บรรจุอากาศที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 500 kPa เชื่อมต่ออยู่กับถังใบที่สองซึ่งบรรจุอากาศมวล 5 kg อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส ความดัน 200 kPa ที่ท่อที่เชื่อมต่อระหว่างถังทั้ง 2ใบนั้นมีวาล์วเปิด-ปิดควบคุมอยู่ ดังแสดงในรูปข้างล่างนี้ เมื่อเปิดวาล์ว อากาศภายในถังทั้ง 2ใบ เกิดการไหลถ่ายเท หากปล่อยไว้จนกระทั่งอุณหภูมิของอากาศในถังเกิดการสมดุลย์ทางอุณหภูมิกับสิ่งแวดล้อมที่ 20 องศาเซลเซียส จงหาปริมาตรและความดันสุดท้ายของอากาศภายในถัง

รูปที่ 2.27

วิธีทำ  สิ่งที่โจทย์กำหนดให้

สภาวะเริ่มต้น: ถัง A ;

ถัง B ;

สภาวะสุดท้าย :

สมมติให้อากาศเป็นแก๊สจินตภาพ ดังนั้นจะใช้สมการสภาวะของแก๊สจินตภาพ

ในการคำนวณ

ปริมาตรและความดันสุดท้ายของอากาศภายในถัง เท่ากับ และ ตามลำดับ

ตัวอย่างที่2.6  สารทำความเย็น R-12 ที่ความดัน 1 MPa และอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส จงคำนวณหาปริมาตรจำเพาะ โดยวิธีต่อไปนี้

- โดยการเปิดตารางคุณสมบัติ

- ใช้สมการสภาวะของแก๊สจินตภาพ

- ใช้แผนภาพของการอัดตัวได้ (Generalized Compressibility Chart)

พร้อมทั้งแสดงค่าความคลาดเคลื่อนของวิธีในข้อ ข) และ ค) เมื่อเปรียบเทียบกับ

วิธีในข้อ ก)

วิธีทำ

- โดยการเปิดตารางคุณสมบัติของสารทำความเย็น R-12

ที่สภาวะ

(ค่าที่ได้จากการเปิดตารางเป็นค่าที่ได้จากการทดลองซึ่งถือว่าเป็นค่าที่น่าเชื่อถือมากที่สุด)

- ใช้สมการสภาวะของแก๊สจินตภาพ

ค่าความคลาดเคลื่อนของวิธีในข้อ ข) เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีในข้อ ก)

- ใช้แผนภาพของการอัดตัวได้ (Generalized Compressibility Chart)

โดยการหาค่าแฟคเตอร์ของการอัดตัวได้ (Z) จาก Generalized Compressibility Chart เพื่อนำมาเป็นค่าแก้ไขของค่าที่ได้จากวิธีในข้อ ข)

(จาก Generalized

Compressibility Chart)

ค่าความคลาดเคลื่อนของวิธีในข้อ ค) เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีในข้อ ก)

# Text boxes

Tank B

Tank A

Air 5 kg, 35°C, 200 kPa

Air 1 m3, 25°C, 500 kPa

Approximate values:

Given P and T,

- v = vf @ T

- u = uf @ T

- h = hf @ T

- h = hf @ T + vf @ T (P - Psat @ T)

Characterized by:

- P > Psat at given T

- T < Tsat at given P

- v < vf at given P or T

- u < uf at given P or T

- h < hf at given P or T

Characterized by:

- P < Psat at given T

- T > Tsat at given P

- v > vg at given P or T

- u > ug at given P or T

- h > hg at given P or T

1 atm

ความร้อน

สภาวะที่ 4

ไออิ่มตัว (Saturated Vapor)

eg., Water at

T= 100 °C

P= 1 atm

1 atm

สภาวะที่ 5

ไอดง (Superheated Vapor)

eg., Water at

T= 200 °C

P= 1 atm

1 atm

ความร้อน

x=0.2

สภาวะที่ 3

ของผสมอิ่มตัว(Saturated mixture)

eg., Water at

T= 100 °C

P= 1 atm

1 atm

ความร้อน

90

สภาวะที่ 2

ของเหลวอิ่มตัว (Saturated Liquid)

eg., Water at

T= 100 °C

P= 1 atm

1 atm

vg

vf

v , m3

T , °C

ไอน้ำ 2kg

น้ำ 8kg

10 °C

สภาวะที่ 1

ของเหลวไม่อิ่มตัว (Compressed/ Subcooled Liquid)

eg., Water at

T= 20 °C

P= 1 atm

ความร้อน