### การทดสอบคุณสมบัติทางกล

### (Mechanical Testing)

1 . การวัดความแข็ง (Hardness Testing)

ความแข็งเป็นความต้านทานต่อการผิดรูปอย่างถาวรของวัสดุ วัสดุที่มีความแข็งสูงก็จะมีคงามแข็งแรงสูงตามไปด้วย ดังนั้นการวัดความแข็งเป็นวิธีที่สะดวก และประหยัดในการที่จะทราบค่า Ultimate tensile strength ของวัสดุนั้นๆ (ตารางที่ 1)

เทคนิคของการวัดค่าความแข็งแบ่งได้ 4 แบบ (ตารางที่ 2) ได้แก่

- Brinell hardness test

- Rockwell and Superficial Rockwel

- Vickers microharness test

- Knoop microhardness test

โดยมีหลักการที่เหมือนกันคือ  เครื่องวัดความแข็งจะมีหัวกด (Indenter)ที่มีรูปร่างทรงกลมหรือปิรามิดสำหรับกดลงบนพื้นผิววัสดุด้วยแรงขนาดต่างๆกัน ซึ่งจะทำให้เกิดรอยกดขนาดต่างๆกันด้วย   จากนั้นจะทำการวัดขนาดรอยกดเพื่อนำมาคำนวณความแข็ง

1.2 การวัดความแข็งแบบบริเนล (Brinell Hardness Test)

ใช้สัญลักษณ์ HBN or HB หัวกดที่ใช้จะเป็นเหล็กกล้าชุบแข็งทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มม. และมีความแข็ง 850 HV10-1500 HV10 จะสามารถวัดความแข็งของโลหะที่มีความแข็งไม่เกิน 300-650 HB แรงที่ใช้สามารถเลือกได้จาก 500, 1500 และ 3000 kgf

ความแข็งตามบริเนลสามารถหาได้จาก

HB = แรงทดสอบ/พื้นที่ของรอยกด

ผิวงานที่จะทดสอบต้องเรียบปราศจากวัสดุหล่อลื่น, ออกไซด์ และเหมาะกับวัสดุที่อ่อนเหนียว ความหนาของวิ้นงานต้องมีขนาดอย่างน้อย 8 เท่าของความหนาของรอยกด เวลาที่ใช้ในการทดสอบอยู่ระหว่าง 15-25 วินาที หลังจากนั้นจึงวัดขนาดของรอยกดและเทียบค่าความแข็งได้จากตารางเทียบความแข็ง

บทนำ

สมบัติทางกลของวัสดุ (Mechanical Properties) หมายถึงความสามารถในการรับแรง หรือภาระ (Load) ในลักษณะต่างๆ โดยสมบัติทางกลของวัสดุที่สำคัญได้แก่ ความแข็ง (Hardness) และความแข็งแรง (Strength)

ความแข็ง (Hardness) คือ ความต้านทานต่อการผิดรูปอย่างถาวรของวัสดุ วิธีการที่วัดความแข็งได้อย่างแม่นยำ ทำได้โดยอาศัยเครื่องวัดความแข็ง (Hardness Tester) โดยเครื่องวัดความแข็งจะมีตัวกด (Indenter) สำหรับกดลงบนพื้นผิววัสดุด้วยแรงขนาดต่างๆ กัน ซึ่งจะทำให้เกิดรอยบุ๋มขนาดต่างๆ กันด้วย จากนั้นจะทำการวัดรอยบุ๋มนั้นเพื่อนำมาคำนวณหาค่าความแข็งในแต่ละวิธีการวัดความแข็ง ซึ่งจะมีวิธีการคำนวณหาค่าแตกต่างกันออกไป

การวัดความแข็งแบบบริเนลล์ (Brinell Hardness Test)

ใช้สัญลักษณ์ HBN หรือ HB หัวกดที่ใช้จะเป็นเหล็กกล้าชุบแข็งทรงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มม. มีความแข็ง 850 HV10-1500 HV10 สามารถวัดความแข็งของวัสดุโลหะที่มีความแข็งไม่เกิน 300-650 HB แรงที่ใช้สามารถเลือกได้จาก 500, 1500 และ 3000 kgf

ความแข็งแบบบริเนลล์สามารถหาได้จาก

HB = แรงทดสอบ (kgf) / พื้นที่ของรอยกด (mm.)

เงื่อนไขการทดสอบ

- ผิวชิ้นทดสอบจะต้องเรียบ ปราศจากออกไซด์ วัสดุชนิดอื่นๆ เช่น สารหล่อลื่นทุกชนิด

- ความหนาของชิ้นงานทดสอบจะต้องเพียงพอที่ไม่ให้เกิดรอยใต้ผิวชิ้นทดสอบ กำหนดให้ความหนาต่ำสุด เท่ากับ 1.5 เท่าของขนาดเส้นทแยงมุมรอยกด (d)

- อุณหภูมิที่ทดสอบอยู่ระหว่าง 10o-35 oC

- ระยะห่างระหว่างรอยกดให้ถือตามเกณฑ์ดังนี้

  - เหล็กกล้า (steel) ทองแดง (Copper, Cu) และทองเหลือง (Brass) ห่างอย่างน้อยที่สุด 3 เท่าของค่าความยาวเฉลี่ยเส้นทแยงมุมรอยกด

  - ดีบุก (Tin, Sn) ตะกั่ว (Lead, Pb) ห่างอย่างน้อยที่สุด 6 เท่าของค่าความยาวเฉลี่ยเส้นทแยงมุมรอยกด

1.1 การวัดความแข็งแบบรอคเวลล์ (Rockwell Hardness test)

ในการปฏิบัติการทางวัสดุศาสตร์นี้เราจะใช้การวัดความแข็งแบบ Rockwell หัวกดที่ใช้มีอยู่ 2 แบบ คือ

1. Diamond Cone 120° (เพชรทรงกรวย) ใช้กับโลหะแข็ง

2. Steel Ball (เหล็กกล้าทรงกลม) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/16, 1/8, 1/4 หรือ 1/2 นิ้ว ใช้กับโลหะทั่วไป

วิธีการใช้เครื่อง ROCKWELL SCALE HARDNESS TESTER (MODEL: AR - 10)

- เลือกหัวกด และ Load ให้เหมาะสมกับชนิดของวัสดุ

- วางชิ้นงานบนฐานรอง (Anvil) หมุนฐานรองขึ้นให้หัวกดสัมผัสกับผิวหน้าชิ้นงาน เครื่องจะกดผิวหน้าโดยใช้ Minor Load (รูปที่ 1)

- ใช้มือทั้งสองข้างหมุนแขน handle ตามเข็มนาฬิกาอย่างสม่ำเสมอ จนเข็มทั้ง 2 บนหน้าปัดเข้าไปอยู่ในตำแหน่ง SET แล้วหยุด  หากหมุนเกินให้เปลี่ยนตำแหน่งวัด  แล้วเริ่มต้นใหม่

- กดแป้นสปริงให้ไฟดับ The load control จะเริ่มกดชิ้นงานโดย Major load

- เมื่อไฟติดอีกครั้ง อ่านค่าความแข็งที่ได้จากหน้าปัด

- หมุนฐานรองลง วัดตำแหน่งต่อไป

ข้อควรระวัง

- ระวังอย่าให้ชิ้นงานกระแทกกับหัวกดในขณะที่นำชิ้นงานวางหรือเอาออกจากฐานรอง

- ใช้ Load ให้เหมาะสมกับ Scale และประเภทของชิ้นงาน

- หมุน Handle ใส่ Load อย่างสม่ำเสมอ

- Set Load duration time switch ที่ Auto Unload

- ชิ้นงานที่จะนำมาวัดความแข็ง ต้องผ่านการขัดผิวหน้าโยผงขัดมันอย่างน้อย 6 (m และด้านฐานต้องเรียบเสียก่อน มิเช่นนั้นชุดเครื่องมือและหัวกดจะได้รับความเสียหายได้

- จุดวัดความแข็งไม่ควรอยู่ใกล้กันมากเกินไป

1.2 การวัดความแข็งแบบวิกเกอร์ (Vickers Hardness Test) จะใช้หัวกดเป็นเพชรรูปพีระมิด (Square-Based Diamond Pyramid) ที่มีมุม 136° ระหว่างด้านของหน้าเพชร (รูปที่ 3) แรงที่ใช้กดทั่วๆไปจะนิยมเลือกใช้ระหว่าง 2-1000 N. ทั้งนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับวัสดุที่จะนำมาทดสอบ   ค่าความแข็งจะหาได้จากอัตราส่วนของแรงที่ใช้ในการกดต่อพื้นที่ของขนาดรอยกดมีหน่วยเป็น mm2 โดยหาได้จากเส้นทแยงมุมของรอยกดแล้วแทนค่าสูตรดังต่อไปนี้

มีหน่วยเป็น N/mm2

โดย 	F = Applied load, (N)

d = Diagonal length of square-impression, (mm)

เงื่อนไขในการทดสอบความแข็งแบบ Vickers

- ผิวชิ้นทดสอบจะต้องเรียบ ปราศจากออกไซด์  วัสดุชนิดอื่นๆเช่น  สารหล่อลื่นทุกชนิด

- ความหนาของชิ้นทดสอบจะต้องเพียงพอที่ไม่ให้เกิดรอยใต้ผิวชิ้นทดสอบ  กำหนดให้ความหนาต่ำสุด เท่ากับ 1.5 เท่าของขนาดเส้นทแยงมุมรอยกด d

- ตามเกณฑ์จะทดสอบที่อุณหภูมิระหว่าง 10°C หรือ 35°C

- ระยะห่างระหว่างรอยกด ให้ถือเกณฑ์ดังนี้

  - เหล็กกล้า  ทองแดง และทองเหลือง อย่างน้อยที่สุด 3 เท่าของความยาวเฉลี่ยเส้นทแยงมุมรอยกด

  - โลหะเบา เช่น ดีบุก ตะกั่ว อย่างน้อยที่สุด 6 เท่าของความยาวเฉลี่ยเส้นทแยงมุมรอยกด

Micro-Vickers Hardness Testing (Mitutoyo Model:MVK-H3)

Micro Hardness Test เป็นการวัดความแข็งในระดับจุลภาค รอยกดและการวัดค่าความแข็งจะมองผ่านกล้องจุลทัศน์ มีบริเวณที่จะวัดความแข็งน้อย เช่น เกรนของเหล็กเป็นต้น และจะต้องมีการเตรียมผิวหน้าของชิ้นงานให้เรียบ

หน่วยที่ใช้วัด คือ VICKERS (HV) หรือ Diamond Pyramid Hardness เนื่องจากหัวกดเป็นเพชรรูปปิระมิด ทำมุม 136( ใช้ Load ตั้งแต่ 2-1000 N โดยใช้เวลาในการกด 10-15 วินาที และรอยกดจะมีรูปร่างเป็นสีเหลี่ยมจัตุรัส ดังรูปที่ 1.1

รูปที่ 1.1 รูปหัวเพชรและรอยกด

สมการที่ใช้ในการคำนวณ

HV        =            แรงกดทดสอบ (F)

พื้นที่รอยกดบนผิวทดสอบ (S)

พื้นที่ผิวรอดกดรูปปิระมิด   S        =     d2sin((/2)

2

เมื่อ 0.102 คือ ค่าคงที่ ที่คูณเข้าเพื่อการเปลี่ยนหน่วยจาก kp/mm2   เป็น N/mm2

ดังนั้น

HV        =      0.102 x 2 Fsin (136(/2)

d2

=      0.1891 F                 N/mm2

d2

เมื่อ 	F = Test Force  (N)

d = ค่าเฉลี่ยของเส้นทะแยงมุมของรอยกด  (mm) = (d1 + d2 )/2

เงื่อนไขการทดสอบ

- เนื่องจากรอยกดบนผิวชิ้นทดสอบมีขนาดเล็กมาก จึงต้องให้ผิวชิ้นทดสอบมิวเรียบ ปราศจากออกไซด์ หรือผ่านการกัดกรดมาก่อน เพื่อที่จะได้เห็นโครงสร้างจุลภาค และสามารถเลือกกดบนโครงสร้างที่ต้องการได้

- ความหนาของชิ้นงานทดสอบจะต้องเพียงพอที่ไม่ให้เกิดรอยใต้ผิวชิ้นทดสอบ กำหนดให้ความหนาต่ำสุด เท่ากับ 1.5 เท่าของขนาดเส้นทแยงมุมรอยกด (d)

- อุณหภูมิที่ทดสอบอยู่ระหว่าง 10o-35 oC

- ระยะห่างระหว่างรอยกดให้ถือตามเกณฑ์ดังนี้

  - เหล็กกล้า (steel) ทองเหลือง (Brass) และทองแดง (Copper) ห่างอย่างน้อยที่สุด 3 เท่าของค่าความยาวเฉลี่ยเส้นทแยงมุมรอยกด

  - โลหะเบา เช่น ดีบุก (Sn) ตะกั่ว (Pb)

- การติดตั้งกล้องจะต้องมั่นคง ไม่สั่นสะเทือน เพราะจะส่งผลให้ค่ารอยกดที่ได้คลาดเคลื่อน

- การให้แรงกดจะต้องสม่ำเสมอ

- ให้เวลากดแช่บนผิวงานเท่ากันเมื่อต้องการเปรียบเทียบค่า

- ขยายและมีแสงสว่างให้เพียงพอในการวัดขนาดเส้นทะแยงมุมรอยกด

ปฏิบัติการที่ 1

Brinell Hardness Test

จุดประสงค์

- ศึกษาการใช้เครื่อง Brinell Hardness Testing Machine

- ศึกษาสมบัติด้านความแข็งของวัสดุ

วัสดุและอุปกรณ์การทดลอง

- Brinell Hardness Testing Machine (Wilson Model: Dead Weight MJ)

- ชิ้นงานโลหะต่างๆ ที่ผ่านการขัดผิวหน้าเรียบ และกัดกรดแล้ว

ขั้นตอนการทำงาน

- เปิดเครื่อง  และเลือกตุ้มน้ำหนักให้เหมาะกับชนิดของวัสดุที่ได้รับ โดยใส่ตุ้มน้ำหนักไว้ด้านหลังเครื่อง

- ปรับระยะเวลาในการกดแช่ที่ปุ่ม “Dwell” ซึ่งเป็นระยะเวลาในการกดแช่ที่ชิ้นงาน ประมาณ 10 วินาที

- วางชิ้นงานบนแท่นทดสอบ

- หมุนแม่นขึ้น (ตามเข็ม) ให้หัวกดสัมผัสกับชิ้นงาน

- กดปุ่ม “Test” เครื่องจะทำงานโดยอัตโนมัติ โดยจะทำการเลื่อนหัวกดลงกดบนชิ้นงาน โดยจะแช่การกดไว้ตามเวลาที่ตั้ง (10 วินาที) จากนั้นเครื่องจะเลื่อนหัวกดขึ้นจากชิ้นงาน

- ทำการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของรอยกดบนชิ้นงาน โดยใช้ Brinell microscope บันทึกค่าที่อ่านได้

- นำค่าที่ได้ไปเทียบในตารางบนเครื่องเพื่ออ่านค่าความแข็ง HBN และทำการเทียบค่าเป็น HV และค่า Tensile Strength บันทึกค่าที่ได้ในใบบันทึกผล

| ใบบันทึกผลการทดลอง ปฏิบัติการที่ 1 การทดสอบความแข็งแบบบริเนลล์ | วัน/เดือน/ปี ..................................................... |
| --- | --- |
| Section ……….. Group …………. | ภาควิชา .................................... | ผู้บันทึก ......................................................... รหัส .............................................................. |
| เครื่องวัดความแข็ง | แบบเครื่อง/ประเภท |  |
| ข้อมูลชิ้นทดสอบ | หมายเลขชิ้นงาน |  |
|  | ชื่อชิ้นงาน |  |
|  | สภาพชิ้นงาน |  |
|  | สภาพผิวชิ้นงาน |  |
|  | ความหนา / เส้นผ่าศูนย์กลาง (mm) | mm |
| การทดสอบ | ชนิดหัวกด และ สัญญลักษณ์ความแข็ง |  |
|  | แรงกดรวม (kg) | . kg |
|  | เวลากดแช่ (s) | . s |
| ผลการทดลอง | ครั้งที่ | ขนาด ( รอยกด (mm) | ค่าความแข็ง HBN |
|  | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | เฉลี่ย |  |  |
| เปรียบเทียบผลการทดลองจากตาราง | ค่าความแข็งแบบ HV เทียบเท่า | HV |
|  | ค่าความแข็งแบบ HRC เทียบเท่า | HRC |
|  | ค่า Tensile Strength เทียบเท่า (N/mm2) | N/mm2 |
| การตรวจสอบ | ระยะห่างระหว่างรอยกดต่ำสุด | mm |
|  | ความหนาต่ำสุด (mm) | mm |
| หมายเหตุ |  |

ผู้ตรวจ

ปฏิบัติการที่ 1

Micro Hardness Test

จุดประสงค์

- ศึกษาการใช้เครื่อง Micro Hardness Testing Machine

- ศึกษาคุณสมบัติด้านความแข็งของวัสดุในระดับจุลภาค

วัสดุและอุปกรณ์การทดลอง

- Micro Hardness Testing Machine (Mitutoyo Model : MVK- H1/H2/H3)

- ชิ้นงานเหล็กเพลาขาวที่ผ่านการขัดผิวหน้าเรียบ และกัดกรดแล้ว

ขั้นตอนการทำงาน

- บันทึกสภาพผิวหน้าของชิ้นงานก่อนทดสอบ

- นำชิ้นงานเข้าเครื่องวัดความแข็ง โดยวัดเกรนของ pearlite และ ferrite อย่างละ  3  ตำแหน่ง ในหน่วยของ HV ใช้เวลากด 15 วินาที

- คำนวณหาค่าเฉลี่ยความแข็งของเกรนทั้ง 2 ชนิด และนำค่าที่ได้ไปเทียบกับการวัดความแข็งแบบ Rockwell scale B (HRB) จากตาราง

- สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง

ตารางบันทึกผล

| สภาพทั่วไปของผิวหน้าชิ้นงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Load (N) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | HV |  |  |  | HRB |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | X | 1 | 2 | 3 | X |
| pearlite |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ferrite |  |  |  |  |  |  |  |  |

วันที่ทดลอง

อาจารย์ผู้คุมการทดลอง