สรุปเนื้อหาวิธีการทดสอบคุณภาพน้ำมันต่างๆ

ผลิตภัณฑ์แต่และชนิดจำเป็นต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานนั้นๆ  ไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นก็ดี  หรือผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ คุณสมบัติที่ต้องการดังกล่าวจะกำหนดขึ้นเป็นค่าที่สามารถัดและทดสอบได้  ซึ่งอาจจะเป็นการทดสอบวิธีเดียวหรือหลายๆ  วิธีรวมกันก็ได้  เมื่อรวบรวมค่ากำหนดเหล่านี้เข้าด้วยกัน ก็จะได้ข้อกำหนดคุณภาพ  ( Specification )  ของผลิตภัณฑ์นั้น  ซึ่งจะใช้เป็นมาตรฐานในการซื้อขายและผลิต	การกำหนดค่าคุณภาพน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จะมีวิธีทดสอบอยู่สองชนิด ชนิดแรกเป็นการทดสอบหาคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น การหาปริมาณของกำมะถัน การหาค่าจุดวาบไฟ เป็นต้น อีกชนิดหนึ่งเป็นการหาคุณสมบัติในการทำงาน เช่น การหาค่าละหาค่าออกเทนของน้ำมันเบนซินของรถยนต์  และ การหาค่าความทนทานของน้ำมันเครื่องขณะใช้งานในเครื่องยนต์ เป็นต้น	คุณสมบัติของน้ำมันที่จะทดสอบตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างสมบูรณ์มีอยู่ไม่กี่ชนิด เช่น ค่าปริมาณกำมะถัน และค่าความหนืดเคเนเมติคส์ จัดเป็นคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์อย่างสมบูรณ์ วัดได้ตามวิธีวิทยาศาสตร์อย่างเต็มที่ คุณสมบัติอื่นๆส่วนใหญ่แล้วไม่ค่าทางวิทยาศาสตร์โดยตรง แต่เป็นค่าที่กำหนดใช้กันในอุตสาหกรรมน้ำมันเช่น ค่าจุดวาบไฟ ค่าการกลั่น เป็นต้น	วิธีการทดสอบส่วนใหญ่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมัน ยึดหลักมาตรฐานที่วางไว้โดยAmerican Society for Testing and Materials(ASTM)หรือInstitute of Petroleum (IP)วิธีASTMและIPส่วนมากจะเหมือนกันและมีความสำคัญเท่ากัน แม้จะมีรายละเอียดผิดแปลกกันไปบ้างเมื่ออุตสาหกรรมน้ำมันแพร่หลายไปทั่วโลกมีแนวโน้มว่าวิธีASTMจะเป็นวิธีที่ยอมกันไปมากกว่า	การทดสอบจะต้องทำตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้น ค่าที่ได้จะผิดและใช้ประโยชน์ไม่ได้เลย ถึงกระนั้น โดยที่การวัดดังกล่าวมิใช่วิธีการทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง โอกาสที่จะได้ค่าไม่เท่ากันในการทดสอบตัวอย่างน้ำมันเดียวกันจึงมีอยู่มาก แม้จะพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าใดก็ตาม สถิติจากการหาความละเอียดของการทดสอบเหล่านี้ ทำให้สามารถกำหนดReproducibilityความแตกต่างระหว่างผลการทดลองที่ยอมรับได้ขึ้นเป็นมาตรฐานสำหรับแต่ละวิธี กล่าวคือ ค่าแตกต่างที่จะเกิดขึ้นเมื่อทำการทดลองซ้ำสองครั้ง โดยใช้ตัวอย่างเดียวกัน และเครื่องมือเดียวกัน โดยบุคคลเดียวกัน ค่ากำหนดนั้น เรียกว่าค่าRepeatability แต่ถ้าการทดลองซ้ำสองครั้งนั้นทำโดยใช้ตัวอย่างเดียวกัน แต่เครื่องมือคนละเครื่องและบุคคลคนละคน (ห้องทดลองต่างกัน) ค่าแตกต่างที่ได้ในกรณีนี้เขาเรียกว่าReproducibility ในวิธีทดสอบทุกวิธีมีค่า Repeatabilityและ Reproducibility มาตรฐานกำหนดไว้ เป็นเครื่องบอกถึงความสามารถหรือความละเอียดลออของวิธีทดสอบนั้น รายละเอียดต่างๆของวิธีทดสอบจะหาดูได้จาก Annual Book of ASTM Standardโดยมาตรฐานของน้ำจะขึ้นอยู่กับค่าดังต่อไปนี้

-ค่า  UOP K

- Specific  Gravity  และ  API  Gravity

- ASTM  Distillation

-ความดันไอ   (Vapour   pressure)

-จุดวาบไฟ(Flash Point)

-จุดไหลเท ( Pour  Point ) จุดน้ำมันเป็นผ้า  (Cloud  Point )

- Smoke Point หรือ  จุดควัน

-ความหนืด(Viscosity)

-ค่าออกเทนน้ำมันเบนซิน (Octane Number)

-ค่าซีเทน ( Cetane  Number )  ดัชนีซีเทน  (Cetane Index) ของน้ำมันดีเซล

การหาคุณสมบัติทางกายภาพและทางวิศวกรรมเคมีของน้ำมันจากผลการทดสอบมาตรฐาน

โดยเราอาจแยกประเภทของคุณสมบัติได้ดังนี้

- คุณสมบัติพื้นฐาน  (Basic Properties) ดังตัวอย่างเช่น

น้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ย (Average Molecular Weight)

จุดเดือดเฉลี่ย (Average Boiling Point)

อุณหภูมิวิกฤติ (Critical Temperature)

ความดันวิกฤติ (Critical Pressure)

ความร้อนจากการสันดาปที่ 25°C (Heat of Combustion at 25°C)

- คุณสมบัติที่ใช้ในการออกแบบกระบวนการ (Process Design Properties)  เช่น

ข้อมูลเกี่ยวกับสมดุลวัฏภาค (Phase Equilibriu data)

ข้อมูลสมดุลทางปฏิกิริยาเคมี (Chemical Reaction Equilibria)

เอ็นทัลปี (Enthalpy)

- คุณสมบัติที่ใช้ในการออกแบบเครื่องมือ (Equipment Design Properties) เช่น

ค่าความหนาแน่น (Density)

ค่าความหนืด (Viscosity)

ค่าการนำความร้อน (Thermal conductivity)

ค่าความตึงผิว (Surface Tension)

ค่าความจุความร้อน (HEAT Capacity)

คุณสมบัติเหล่านี้เราอาจวัดโดยตรงก็ได้ แต่ยุ่งยากและหมดเปลืองมาก อาจใช้ค่าการวัดง่ายๆจากวิธีการทดสอบมาตรฐาน ASTM มาสร้างความสัมพันธ์เพื่อแสดงถึงลักษณะโดยทั่วไปของน้ำมันชนิดหนึ่งๆได้

การคำนวณคุณสมบัติของน้ำมันผสม

คุณสมบัติหลายอย่างที่อาจคำนวณได้โดยตรงว่าเป็นค่าเฉลี่ยของคุณสมบัติขององค์ประกอบตามอัตราส่วนผสมโดยน้ำหนัก  เช่น  ค่าปริมาณกำมะถันในน้ำมัน  ค่าปริมาณไนโตรเจน  เป็นต้น  แต่มีคุณสมบัติอีกหลายประการโดยเฉพาะคุณสมบัติที่ทดสอบโดยวิธีที่กำหนดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับน้ำมัน  กล่าวคือ  วิธี  ASTM การเฉลี่ยโดยตรงเช่นนี้ใช้ไม่ได้ผล จำเป็นต้องมีวิธีการพิเศษเป็นเรื่องๆไป

มีค่าต้องคำนวณหาดังนี้

-ค่า  UOP K	คือการหาค่า K ของน้ำมัน

- Specific  Gravity  และ  API  Gravity 		คือการหาค่าอุณหภูมิมาตรฐานของน้ำมัน

- ASTM  Distillation	 คือการหาค่าการกลั่นน้ำมัน

-ความดันไอ   (Vapour   pressure)		คือการหาค่าก๊าซเหลวและความดันไอโดยตรง

-จุดวาบไฟ(Flash Point)	คือการหาค่าจุดที่อุณหภูมิต่ำสุดของน้ำมันที่ทำให้เกิดไอน้ำมันเป็นปริมาณมากพอ และเมื่อสัมผัสเปลวไฟก็จะลุกไหม้ทันที

-จุดไหลเท ( Pour  Point ) จุดน้ำมันเป็นผ้า  (Cloud  Point )		คือการหาค่าจุดที่คือ  อุณหภูมิต่ำสุดของน้ำมันยังเป็นของเหลวพอที่จะไหลได้

-จุดควัน Smoke Point                    คือการหาค่า Smoke  Point  เป็นสมบัติโดยเฉพาะของ Kerosine  ซึ่งหาโดยวิธี  วัด

ความสูงของเปลวไฟที่สูงสุดโดยไม่มีควัน

-ความหนืด(Viscosity)	คือการหาค่าความต้านทานการไหลตัวของน้ำมันและบอกถึงคุณสมบัติในการหล่อลื่นพื้นผิว

ดังนั้นข้อกำหนดคุณภาพของน้ำมันเครื่องบินไอพ่น น้ำมันดีเซลรอบสูงและรอบต่ำ น้ำมันเตาและน้ำมันหล่อลื่น จึงต้องมีข้อกำหนดความหนืดที่เหมาะสมบังคับไว้

-ค่าออกเทนน้ำมันเบนซิน (Octane Number)	คือการหาค่าออกเทนมีความสำคัญมากสำหรับกรทำงานของน้ำมันเบนซิน

วัดด้วยเครื่องยนต์มาตรฐานสูบเดียวที่สามารถปรับอัตราส่วนการอัดตัวไว้

เรียกว่า  เครื่องยนต์ CFR ( Cooperative Fuels Research ) ตามวิธี  ASTM

D-2699 การวัดมีหลายวิธี ใช้สภาวะการวัดต่างกันแล้วแต่จุดประสงค์และ

ประเภทของน้ำมัน มีชื่อเรียกต่าง ๆ ดังนี้

Research Octane Number (RON)  หรือ		F-1   สำหรับเบนซินรถยนต์

Motor  Octane Number  (MON)    หรือ		F-2   สำหรับเบนซินรถยนต์

Aviation (High Speed)  	               หรือ		F-3    สำหรับเบนซินอากาศยาน

Supercharge			  หรือ                  F-4    สำหรับเบนซินอากาศยาน

-ค่าซีเทน ( Cetane  Number )  ดัชนีซีเทน  (Cetane Index) ของน้ำมันดีเซล	คือการหาค่าซีเทนเป็นตัวเลขที่บอก

ประสิทธิภาพการทำงานของนั้นดีเซล วัดโดย เครื่องยนต์ดีเซลมาตรฐานสูบเดียวของ CFR ที่สามารถปรับอัตราส่วนการอัดตัวได้ตามวิธี ASTM D 613

การหาค่าซีเทนโดยวิธีเดินเครื่องยนต์มาตรฐานนี้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก  และความแม่นยำไม่สู้ดีนัก  จึง

มีการพัฒนาหาวิธีที่ง่ายกว่า  ซึ่งเมื่อนำมาใช้จะได้ผลใกล้เคียงกับการวัดด้วยเครื่องยนต์มาตรฐาน