รวมคำถาม จากข้อสอบเก่า  Engineering Materials

- นักศึกษาจะนำความรู้ด้านวัสดุไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อลดการใช้พลังงานได้อย่างไรบ้าง คำตอบควรเน้นถึงการประหยัดพลังงาน และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

- จงอธิบายพันธะหลักของวัสดุกลุ่ม โลหะ โพลิเมอร์ และ เซรามิกส์

- จงอธิบายลักษณะของโครงสร้างผลึก และจำนวนอะตอมในแต่ละ unit cell ของ BCC, FCC and HCP crystal structure และวาดรูปประกอบ พร้อมยกตัวอย่างโลหะที่มีโครงสร้างผลึกในแต่ละชนิดมาอย่างน้อย 2 ชนิด

- ความไม่สมบูรณ์หรือข้อบกพร่องของผลึกมีอะไรบ้าง และจะส่งผลต่อพลังงานของผลึก และ โครงสร้างผลึกอย่างไร

- จงอธิบายลำดับการเกิดโครงสร้างจุลภาคโดยเริ่มจากน้ำโลหะหลอมเหลวเย็นตัวสู่ของแข็ง พร้อมวาดรูปประกอบโครงสร้างที่ปรากฎเมื่อมองผ่านกล้องจุลทรรศน์

- อธิบายการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างผลึกในช่วงเสียรูปแบบยืดหยุ่น (Elastic deformation) และช่วงเสียรูปแบบถาวร (Plastic deformation) เมื่อผลึกได้รับแรงกระทำและเกิดแรงเฉือนขึ้นภายใน

- จงอธิบายลักษณะของการแตกหักดังต่อไปนี้

  - การแตกหักแบบเปราะ (Brittle Fracture)

  - การแตกหักแบบเหนียว (Ductile Fracture)

- จงอธิบายหลักการการเพิ่มความแข็งแรงให้กับโลหะ

- จงอธิบายความหมายของคำต่อไปนี้ Toughness, การล้า (Fatigue) และ การคืบ (Creep)

- จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง Slip System กับความสามารถในการแปรรูป และความแข็งแรงของโลหะบริสุทธิ์ ที่มีผลึกแบบ BCC, FCC และ HCP พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

- ความหนาแน่นของ Dislocation และสนามความเค้นรอบๆ Dislocation มีผลต่อการเคลื่อนที่ของระนาบอะตอม และ ความแข็งแรงของชิ้นงานอย่างไรบ้าง

- จงอธิบายถึงวิธีการเพิ่มความแข็งแรงให้กับโลหะ และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกลไกทั้ง 4

- จงอธิบายความหมาย และข้อดีและข้อเสียของกระบวนการขึ้นรูปต่อไปนี้

  - Cold working การขึ้นรูปเย็น

  - Hot Working การขึ้นรูปร้อน

- ถ้านำชิ้นงานอลูมิเนียมที่มีเกรนแบบ Equiaxed ไปรีดลดขนาดแบบเย็น โครงสร้างจุลภาคจะมีลักษณะอย่างไร แล้วถ้าเรานำชิ้นงานนี้ไปอบที่อุณหภูมิประมาณ 600 ˚C เป็นเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลหรือไม่ อย่างไรจงอธิบาย กำหนด จุดหลอมเหลวอลูมิเนียมประมาณ 630 ˚C

- ชิ้นงานเหล็กกล้า ทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 mm. มีความยาวพิกัด 200 mm. มีค่าแรงดึงสูงสุด 5800 N. และแรงดึงที่จุดคราก 4700 N. ความยาวพิกัดหลังดึงเท่ากับ 225 mm. และ ภายหลังดึงเส้นผ่าศูนย์กลางลดลงเป็น 2.2 mm. จงคำนวณ

- ความเค้นที่จุดสูงสุด (Ultimate tensile strength) และ ความเค้นที่จุดคราก (Yield strength)

- เปอร์เซนต์การยืด (%Elongation) และเปอร์เซนต์การลดลงของพื้นที่หน้าตัด (%Reduction of area)

- ถ้าชิ้นงานมีค่า Young’s Modulus เท่ากับ 230 GPa จงคำนวณ strain ของช่วงยืดหยุ่น