ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อสอบกลางภาค        ภาคการศึกษาที่ 1      ปีการศึกษา 2551

รหัสวิชา:   1301 330                                                  ชื่อวิชา: การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer)

วันที่สอบ:                              เวลา:                                 น. 	อาจารย์ผู้ออกข้อสอบ: ผศ.ธนรัฐ ศรีวีระกุล

ข้อกำหนดการสอบ

- นอกเหนือจาก เครื่องคิดเลข และเครื่องเขียนแล้ว นักศึกษาสามารถนำกระดาษ ที่จดบันทึกเฉพาะสูตรสำหรับการคำนวณเท่านั้น เข้าห้องสอบได้ โดยกำหนดให้ใช้พื้นที่ 1 หน้ากระดาษ A4 เท่านั้น

- ข้อสอบทั้งหมดมี 4 ข้อ คะแนนรวม 30 คะแนน ให้นักศึกษาพยายามทำทุกข้อ โดยขอให้นักศึกษาทำการกาเครื่องหมายหน้าหัวข้อที่ทำที่หน้าปกกระดาษคำตอบ เพื่อความสะดวกของอาจารย์ผู้ตรวจข้อสอบ

- ให้เขียนชื่อ-นามสกุล และรหัสประจำตัวลงในกระดาษคำถามทุกหน้าและแนบส่งพร้อมกระดาษคำตอบ

- จงคำนวณหาอัตราการถ่ายเทความร้อนผ่านด้ามจับยาว 15 cm ที่ทำจากโลหะเงิน ( k = 66.6 W/m.K) ของภาชนะดังรูป พร้อมทั้งเขียนสมการการกระจายตัวของอุณหภูมิที่ตำแหน่งต่างๆของด้ามจับ กำหนดให้ค่า สัมประสิทธิ์การพาความร้อนระหว่างด้ามจับกับอากาศแวดล้อมมีค่าเท่ากับ 4 W/m2.K. อุณหภูมิแวดล้อมมีค่าเท่ากับ 25(C (5 คะแนน)

- กลุ่มแท่งอลูมิเนียมทรงกระบอกขนาดเท่ากัน 4 แท่ง มีความยาว (L)เท่ากับ 1 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (D) เท่ากับ 2.5 cm จัดเรียงกันแบบขนานดังรูป โดยมีระยะห่างระหว่างแท่งทรงกระบอกแต่ละแท่ง(W) เท่ากับ 5 cm ทั้งหมดถูกฝังในดิน (kg=0.52 W/m.K) ที่ระดับความลึก 2 เมตร วัดจากผิวดินถึงแนวเส้นผ่าศูนย์กลางทรงกระบอก กำหนดให้ที่ผิวดินมีอุณหภูมิคงที่ที่ 280 K เหนือผิวดินขึ้นไปมีชั้นของคอนกรีตความหนา 5 cm (kconcrete=1.4 W/m.K) และถูกปิดทับด้วยแผ่นเหล็กหนา 1 cm (ksteel = 60 W/m.K) อีก 1 ชั้น กำหนดให้อุณหภูมิที่ผิวแผ่นเหล็กด้านที่สัมผัสกับอากาศด้านบนมีค่าเท่ากับ 323 K หากกำหนดให้ทั้งคอนกรีตและแผ่นเหล็กมีขนาดพื้นที่หน้าตัดที่เท่ากันโดยเท่ากับ 0.5 ตารางเมตร จงคำนวณหาขนาดความร้อนที่จะผ่านเข้าสู่กลุ่มแท่งอลูมิเนียมทรงกระบอกดังกล่าว และหาค่าอุณหภูมิที่ผิวของกลุ่มแท่งอลูมิเนียมทรงกระบอก (T1) กำหนดให้ค่า conduction shape factor ( S )คำนวณจากสมการ  (per cylinder) (10 คะแนน)

- แท่งคอนกรีตทรงกระบอกยาว 50 cm เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ 1 cm ในตอนเริ่มต้นแท่งคอนกรีตมีอุณหภูมิสม่ำเสมอเท่ากับ 1000 K ถูกนำมาจุ่มลงในอ่างน้ำมันขนาดใหญ่ในทันที โดยอ่างน้ำมันนี้มีอุณหภูมิสม่ำเสมอทั่วทั้งอ่างเท่ากับ 350 K  กำหนดให้แท่งคอนกรีตทรงกระบอกนั้นมีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน (k) เท่ากับ1.7 W/m.K  ค่าความหนาแน่น (() เท่ากับ 400 kg/m3 และค่าความจุความร้อนจำเพาะ (C) เท่ากับ 1600 J/kg.K  กำหนดค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนระหว่างแท่งคอนกรีตกับน้ำมันในอ่างเป็น 50 W/m2.K จงคำนวณหา  (5 คะแนน)

  - อัตราการถ่ายเทความร้อนชั่วขณะ (q) ที่เวลาผ่านไป 20 นาที หลังจากเริ่มจุ่ม

  - เวลา (t) และอัตราการถ่ายเทความร้อนสะสม (Q) ที่จะทำให้แท่งคอนกรีตดังกล่าวมีอุณหภูมิเท่ากับ 500 K

วิธีทำ

สิ่งที่โจทย์กำหนดให้และค่าที่จำเป็นอื่นๆ:

น้ำมันในอ่าง    T( =350 K , h= 50 W/m2.K

แท่งคอนกรีตทรงกระบอกยาว Ti = 1000 K, D=0.01 m, L= 0.5 m., k = 1.7 W/m.K, (=400 kg/m3, C = 1600 J/kg.K, Tt = 500 K

สมมติฐาน: 1.) การนำความร้อนที่สภาวะไม่คงที่ 2.) การนำความร้อนในหนึ่งมิติ ผ่านแนวรัศมีของทรงกระบอก

สมการใช้งาน: ยังระบุไม่ได้ต้องตรวจสอบค่า Bi ก่อน จึงจะสามารถระบุวิธีการแก้ปัญหาได้

วิธีการวิเคราะห์:

ทำการตรวจสอบค่า Biot number: จากสมการ

สำหรับทรงกระบอกยาวค่าความยาวคุณลักษณะ (Lc) คำนวณจาก Lc = r/2 เมื่อ r =D/2=0.01/2 =0.005 m

เพราะฉะนั้น	= 0.074

ซึ่งค่า  ฉะนั้นจะเลือกใช้ วิธีระบบก้อน (lumped Analysis)

จากสมการกระจายตัวของอุณหภูมิในสมการที่ 5.10

แทนค่า ต่างๆลงในสมการ เมื่อ Bi =0.074 และ

t = 46.66 [s]

ตอบ (1)

- หาอัตราการถ่ายเทความร้อนสะสมที่ t = 46.66 วินาที

จากสมการค่าอัตราการถ่ายเทความร้อนสะสม (the total cumulative heat transfer) สำหรับช่วงเวลา  t วินาที ในสมการที่ 5.15 คือ

Q =   [W.s ] =  [J ] =   [kJ]

ค่าอัตราการถ่ายเทความร้อนสะสมในช่วงเวลา 46.66 วินาที มีค่าเท่ากับ   [kJ]                                   ตอบ (2)

- หากสมมติให้แอ๊ปเปิ้ลลูกหนึ่งมีรูปร่างเป็นทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 cm อุณหภูมิเริ่มต้นของผลส้มดังกล่าวเท่ากับ 25(C นำไปแช่ในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิของห้องแช่เท่ากับ 5(C กำหนดค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนระหว่างผลแอ๊ปเปิ้ลและอากาศเย็นภายในห้องแช่เป็น 8 W/m2.K กำหนดให้ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน (k) ของผลแอ๊ปเปิ้ลเท่ากับ 0.7 W/m.K. ค่าความหนาแน่น (() เท่ากับ  990 kg/m3 และค่าความจุความร้อนจำเพาะ (C) เท่ากับ 3.8 kJ/kg.K จงคำนวณหา

  - เวลาที่จะทำให้แอ๊ปเปิ้ลดังกล่าวมีอุณหภูมิที่จุดศูนย์กลางเท่ากับ 7(C  (3 คะแนน)

  - อุณหภูมิแอ๊ปเปิ้ลที่ระยะทาง 1.5 cm จากผิวที่เวลาเดียวกันกับที่คำนวณได้ในข้อแรก  (3 คะแนน)

  - ค่าพลังงานทั้งหมดที่ต้องใช้ในการทำความเย็นให้ผลแอ๊ปเปิ้ลในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  (4 คะแนน)

หมายเหตุ: ในข้อนี้ให้นักศึกษาแสดงวิธีลากเส้นเพื่อหาค่าจากกราฟ แต่ละรูป ลงในกระดาษคำถามด้วย

วิธีทำ

สมมติฐาน: 1.) การนำความร้อนที่สภาวะไม่คงที่ 2.) การนำความร้อนในหนึ่งมิติ ผ่านแนวรัศมีของทรงกลม

สมการใช้งาน: ยังระบุไม่ได้ต้องตรวจสอบค่า Bi ก่อน จึงจะสามารถระบุวิธีการแก้ปัญหาได้

วิธีการวิเคราะห์:

ทำการตรวจสอบค่า Biot number: จากสมการ

สำหรับทรงกลมค่าความยาวคุณลักษณะ (Lc) คำนวณจาก Lc = r/3 เมื่อ r =D/2=0.10/2 =0.05 m

และค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนให้ใช้ค่าที่ k = 0.7 W/m.K

เพราะฉะนั้น	= 0.19

ซึ่งค่า Bi > 0.1 ฉะนั้นจะเลือกใช้ กราฟรูปที่ 5.9 ถึง 5.11 ในการแก้ปัญหา

1) เวลาที่จะทำให้แอ๊ปเปิ้ลดังกล่าวมีอุณหภูมิที่จุดศูนย์กลางเท่ากับ 7(C

จากกราฟรูปที่ 5.9

เมื่อ  และ

ทำการแทนค่าจะได้

และ

= 1.75

จากกราฟรูปที่ 5.9 ที่ค่า และจะได้ค่า  Fo ≡ 1.55

คำนวณหาค่าเวลาจาก

จะได้  t = 14,041 [s] ≡ 4 [hr]

หากต้องการให้อุณหภูมิของผลส้มที่เริ่มต้นมีอุณหภูมิ 5 (C มีอุณหภูมิสูงขึ้นจนมีค่าเท่ากับ 7 (C ต้องวางผลส้มดังกล่าวทิ้งไว้ในห้องที่มีอุณหภูมิ 23 (C เป็นเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง

ตอบ

รูปที่ 5.9 Dimensionless temperature history at the center of a sphere.

รูปที่ 5.10 Dimensionless temperature distribution in a sphere.

รูปที่ 5.11 Change in internal-energy ratio as a function of dimensionless time for a sphere.

# Text boxes

50

20

10

5

2

1

0.5

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002

Bi=0.001

104

103

102

10

1

10-1

10-2

10-3

10-4

10-5

0.0

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

T0  = center temperature of sphere

T(  = fluid temperature

r/R = dimensionless distance

from sphere center

R  = sphere radius

r/R=0.2

0.4

0.6

0.8

0.9

1.0

0.0

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

100

10

1.0

0.1

0.01

T0 = center temperature of sphere		Ti = initial sphere temperature

T( = fluid temperature			 R = sphere radius

(  = k/(C (diffusivity of sphere)

3.5

1/Bi=100

90

80

70

60

50

45

40

35

30

25

20

18

16

14

12

10

9

8

7

6

5

4

3.0

2.8

2.4

0.5

0.35

2.0

1.84

1.64

1.4

1.2

1.0

2.6

2.2

0.75

0.2

0.1

0

0

R

Initially

T=Ti

T(, h

9

7

5

3

2.5

2.0

250

200

150

100

50

40

20

0

30

10

8

6

4

1.5

1.0

0.5

0.001

0.002

0.003

0.004

0.005

0.007

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.07

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.7

1.0

5 cm

1 cm

T3

T4=323 K

D

W

W

W

L

T1

dimensionless heat flow ratio 	Ti  = initial sphere temperature

R  = sphere radius

T( = fluid temperature	               ( = k/(C (diffusivity of sphere)

0.2

0.1

100(C

( 3 cm

15 cm

Steel plate

Concrete

T2=280 K