ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อสอบกลางภาค        ภาคการศึกษาที่ 2       ปีการศึกษา 2550

รหัสวิชา:   1301 330                                                  ชื่อวิชา: การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer)

วันที่สอบ: 4 มกราคม 2550        เวลา: 11.30-14.30 น. 	อาจารย์ผู้ออกข้อสอบ: ผศ.ธนรัฐ ศรีวีระกุล

ข้อกำหนดการสอบ

- นอกเหนือจาก เครื่องคิดเลข และเครื่องเขียนแล้ว นักศึกษาสามารถนำกระดาษ ที่จดบันทึกเฉพาะสูตรสำหรับการคำนวณเท่านั้น เข้าห้องสอบได้ โดยกำหนดให้ใช้พื้นที่ 1 หน้ากระดาษ A4 เท่านั้น

- ข้อสอบทั้งหมดมี 4 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน ให้นักศึกษาพยายามทำทุกข้อ โดยขอให้นักศึกษาทำการกาเครื่องหมายหน้าหัวข้อที่ทำที่หน้าปกกระดาษคำตอบ เพื่อความสะดวกของอาจารย์ผู้ตรวจข้อสอบ

- ให้เขียนชื่อ-นามสกุล และรหัสประจำตัวลงในกระดาษคำถามทุกหน้าและแนบส่งพร้อมกระดาษคำตอบ

- ท่อสแตนเลสเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก D1=2 cm ถูกหุ้มด้วยฉนวน 2 ชั้น ชั้นแรกเป็นฉนวนใยหินหนา L1=1 cm โดยมีค่า k1=0.2 W/m.(C ชั้นที่ 2 เป็นฉนวนใยแก้วหนา L2= 1 cm มีค่า k2=0.038 W/m.(C หากอุณหภูมิที่ผิวนอกของท่อสแตนเลสมีค่า T1=300(C ในขณะที่อุณหภูมิที่ผิวนอกของฉนวนใยแก้วมีค่า 40(C  และอุณหภูมิของอากาศที่ล้อมรอบท่อหุ้มฉนวนดังกล่าวมีค่าคงที่เท่ากับ 20(C โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนที่ผิวนอกของฉนวนใยแก้วกับอากาศเป็น 68.56 W/m2. (C

  - ให้เขียนไดอะแกรมความต้านทานการถ่ายเทความร้อนของระบบ (1 คะแนน)

  - หาค่าความร้อนสูญเสียต่อหน่วยความยาวท่อที่ผ่านการหุ้มฉนวนทั้ง 2 ชั้นแล้ว (3 คะแนน)

  - คำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวมที่ผิวด้านนอกสุดของการหุ้มฉนวน        (1 คะแนน)

  - หากกำหนดให้ค่าอัตราความร้อนสูญเสียต่อหน่วยความยาวท่อ ที่ออกจากฉนวนชั้นนอกสุด เป็น 40% ของค่าที่คำนวณได้ในข้อ 2) โดยกำหนดให้ใช้ฉนวนใยหินขนาดความหนาเดิมในชั้นแรก(L1=1 cm) ให้คำนวณหาว่าจะต้องใช้ฉนวนใยแก้วในชั้นที่ 2 ที่มีขนาดความหนา (L2) เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากเดิมเท่าใด (5 คะแนน)

- มีแท่งโลหะทรงกระบอก อยู่ 3 ชนิดด้วยกันดังนี้

  - แท่งโลหะทรงกระบอกทำจากทองแดง (Copper) เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ซม. ยาว 25 ซม.

  - แท่งโลหะทรงกระบอกทำจากอลูมิเนียมบริสุทธิ์ (Aluminium) เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 ซม. ยาว 20 ซม.

  - แท่งโลหะทรงกระบอกทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ (87%Al-13%Si) เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ซม. ยาว 25 ซม.

หากจำเป็นต้องเลือกแท่งโลหะดังกล่าวเพียงแท่งเดียวเท่านั้นมาทำเป็นครีบระบายความร้อน ควรจะเลือกแท่งโลหะในข้อใด เมื่อกำหนดให้ แท่งโลหะนั้นถูกล้อมรอบด้วยอากาศบรรยากาศที่อุณหภูมิ 20(C โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนที่ 64 W/m2.(C หากปลายด้านหนึ่งของโลหะทรงกระบอกดังกล่าวมีอุณหภูมิคงที่ที่ 120(C ให้แสดงการคำนวณหาอัตราการถ่ายเทความร้อนผ่านแท่งโลหะทรงกระบอกทั้ง 3 ชนิด (10 คะแนน)

- สายเคเบิ้ลยาวมากถูกฝังในดิน (kg=1.2 W/m.K) ที่ระดับความลึก 2 เมตร วัดจากผิวดินถึงแนวเส้นผ่าศูนย์กลางสายเคเบิ้ล กำหนดให้ที่ผิวดินมีอุณหภูมิคงที่ที่ 300 K จากรูปสายเคเบิ้ลดังกล่าวถูกร้อยอยู่ในท่อบางมากขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.1 เมตร โดยระหว่างสายเคเบิ้ล กับผิวท่อ ถูกเว้นให้เป็นช่องว่างวงแหวน สำหรับบรรจุไนโตรเจนเหลวที่มีอุณหภูมิสม่ำเสมอทั่วทั้งช่องว่างดังกล่าวที่ 77 K หากที่ผิวนอกของท่อร้อยสายเคเบิ้ลยังถูกหุ้มด้วยฉนวนคุณภาพสูง (ki = 0.005 W/m.K) หนา 0.05 เมตร จงคำนวณหาขนาดความร้อนที่จะผ่านจากผิวดินเข้าสู่ฉนวนของท่อร้อยสายเคเบิ้ลดังกล่าวต่อหน่วยความยาวท่อ และอุณหภูมิที่ผิวด้านนอกของฉนวนคุณภาพสูง (T1) กำหนดให้ค่า conduction shape factor ( S )คำนวณจากสมการ  (10 คะแนน)

- ทรงกระบอกอลูมิเนียมยาวมาก มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 m เริ่มต้นมีอุณหภูมิสม่ำเสมอที่ 400 K (k=240W/m.K) หลังจากนั้นนำไปจุ่มลงในอ่างน้ำเย็นขนาดใหญ่ที่มีอุณหภูมิคงที่ 2(C กำหนดให้ ค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนระหว่างน้ำในอ่างกับทรงกระบอกอลูมิเนียมมีค่าเท่ากับ 500 W/m2.K

- จงคำนวณหาอุณหภูมิที่แนวเส้นผ่าศุนย์กลางทรงกระบอกอลูมิเนียมที่เวลาผ่านไป 20 นาทีหลังจากเริ่มจุ่ม (4 คะแนน)

- จงคำนวณหาอุณหภูมิที่ระยะทาง 0.1 m วัดจากแนวเส้นผ่าศูนย์กลางทรงกระบอกที่เวลาเดียวกันกับในข้อแรก  (3 คะแนน)

- จงคำนวณหาค่าพลังงานความร้อนสะสมที่ถ่ายเทออกจากทรงกระบอกอลูมิเนียมในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  (3 คะแนน)

Figure 5.6 Dimesionless temperature history at the centerline of an inifinite cylinde.

Figure 5.7 Dimesionless temperature distribution in an infinite cylinder.

Figure 5.8 Change in internal-energy ratio as a function of dimensionless time for an infinite cylinder.

# Text boxes

r3

L2

1 m

L1

r1

r2

T1=300 (C

dimensionless heat           Ti  = initial temperature of cylinder

flow ratio

( = k/(C (diffusivity of cylinder)

1

2

5

10

20

50

0.5

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002

Bi=0.001

104

103

102

10

1

10-1

10-2

10-3

10-4

10-5

0.0

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

Tc  = centerline temperature

T(  = fluid temperature

r/R = dimensionless distance

from centerline

R  = cylinder radius

r/R=0.2

0.4

0.6

0.8

0.9

1.0

0.0

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

10

1.0

0.1

0.01

Tc = centerline temperature		Ti = initial cylinder temperature

T( = fluid temperature			 R = cylinder radius

(  = k/(C (diffusivity of cylinder)                  Bi = h.R/k

r

R0

Initially

T=Ti

T(, h

3.5

0

350

250

150

140

120

100

70

50

30

26

22

0

18

14

10

8

6

4

3

2

1

0.001

1/Bi=100

90

80

70

60

50

45

40

35

30

25

20

18

16

14

12

10

9

8

7

6

5

4

3.0

2.5

0.5

0.3

2.0

1.84

1.64

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.1

0.002

0.003

0.004

0.005

0.007

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.07

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.7

1.0

L =(

L1= 0.05 m.

kg = 1.2 W/m.K

Di

Z = 2 m.

T0= 77 K

T1=?

ฉนวนคุณภาพสูง                     (ki = 0.005 W/m.K)

ไนโตรเจนเหลว

T(=20 (C

T2= 300 K

D0=0.1 m.

สายเคเบิ้ล