แนวข้อสอบปฏิบัติการ 1302 423 การทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม

- วัตถุประสงค์ ของการทดสอบวัสดุแบบทำลาย คืออะไร  และ ผลที่ได้รับ จากการทดสอบสามารถนำไปใช้งานทางวิศวกรรมอย่างไร ให้ยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย

- เพื่อให้การทดสอบบรรลุวัตถุประสงค์ เราจะมีวิธีและขั้นตอนในการดำเนินการทดสอบอย่างไร และในการทดลองกลุ่มทุกครั้งจะต้องประกอบไปด้วยสมาชิกอย่างน้อยกี่คน และแต่ละคนมีหน้าที่อะไรบ้าง จงอธิบาย

- จากการ Calibration ของเครื่อง Universal testing machine ที่น้ำหนัก 5 ตัน ได้สมการดังนี้   Y = 1.0021X - 0.1632 โดยที่  Y คือ ค่าน้ำหนักจริง (ton) และ X คือ ค่าน้ำหนักที่อ่านจากหน้าปัดเครื่อง (ton),  ถ้าเราทำการทดสอบดึงชิ้นงานอะลูมิเนียม 3 ชิ้น มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 mm. อ่านค่าน้ำหนักดึง  จุดคราก ได้ 2750, 2770 และ 2775  kgf.

(กำหนด: 1 ton = 1000,  kgf = 9.807 kN)

    - จงคำนวณค่า ความต้านแรงดึงจุดครากเฉลี่ย (Yield strength) ในหน่วย N/mm2 จากค่าน้ำหนักที่อ่านได้จากหน้าปัดเครื่อง

    - คำนวณค่าความผิดพลาด (error)

    - คำนวณค่าความคลาดเคลื่อน (uncertainty)

- ให้อธิบายถึงอิทธิพลของข้อต่อไปนี้ต่อ ผลการทดลอง ในข้อต่อไปนี้

    - ระนาบผิวของชิ้นงานทรงลูกบาศก์ และ ทรงกระบอกต่อผลทดสอบแรงกด (Compression test) และ ข้อควรระวังในการเตรียมชิ้นงาน

    - อิทธิพลของ อุณหภูมิต่อผลการทดสอบแรงกระแทกของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

    - ข้อควรระวังของการเตรียมชิ้นงานทดสอบแรงดึง

    - ระนาบผิวต่อการทดสอบความแข็ง และ ข้อควรระวังในการเตรียมชิ้นงาน

- ให้อธิบายถึงอิทธิพลของข้อต่อไปนี้ต่อ ผลการทดลอง นั้นๆ รวมทั้งข้อควรระวังในการเตรียมชิ้นงาน ของการทดลองดังกล่าว

- ระนาบผิวของชิ้นงานทรงลูกบาศก์ และ ทรงกระบอกต่อผลทดสอบแรงกด (Compression test)

- สัดส่วน ความกว้าง ต่อ ความหนา (W/t) ต่อผลการทดสอบแรงดัดโค้ง (Bending test)

- จงอธิบายเปรียบเทียบ ลักษณะการเปลี่ยนรูปแบบยืดหยุ่น และ แบบถาวร ของชิ้นงานเหล็กกล้า อะลูมิเนียม และทองเหลือง ระหว่างการดึงทดสอบ และภายหลังการดึงทดสอบรอยแตกของวัสดุทั้งสามมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร จงอธิบาย

- ถ้าเราทำการทดสอบดึงชิ้นงานเพลาอะลูมิเนียม 3 ชิ้น มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 mm. ความยาวพิกัดเท่ากับ 56 mm.ได้ผลการทดสอบดังนี้

| ค่าที่อ่านได้ | ชิ้นที่ 1 | ชิ้นที่ 2 | ชิ้นที่ 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| น้ำหนักดึง จุดคราก, kgf. | 1750 | 1770 | 1775 |
| ความยาวพิกัดหลังดึง, mm | 64 | 66 | 65 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางบริเวณที่คอดที่สุด, mm | 4.0 | 4.5 | 4.2 |

(กำหนด: 1 kgf = 9.807 N) จงคำนวณ

    - ค่า ความต้านแรงดึงจุดครากเฉลี่ย (Yield strength) ในหน่วย N/mm2 จากค่าน้ำหนักที่อ่านได้จากหน้าปัดเครื่อง

    - ค่า % elongation

    - ค่า %reduction of area

Yield strength,

Percent Strain,

Percent reduction of area,

8. ผลการทดสอบแรงดังโค้งของเหล็กเส้น พบว่า มีค่ามุมดัดโค้ง, ( 90 องศา และ มีระยะแอ่นตัว, h 10 mm. อ่านค่าแรงกดสูงสุด, P ได้ 1450 kgf. กำหนด L= 20 mm, t = 30 mm, c = 1 mm จงคำนวณ ค่า Bend strength และ Elastic Modulus                  สูตร

Percent Strain,

Percent reduction of area,

Ultimate Tensile strength,

Bend strength,

Elastic Modulus,

โดยที่ I = the centroidal moment of inertia =

- (ให้ทำลงในข้อสอบ) ในการทดสอบมาตรฐานของเหล็กข้ออ้อย (Hot-rolled steel) เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. กำหนดให้มีการทดสอบ ส่วนผสมทางเคมี ค่าความต้านแรงดึง และ น้ำหนักต่อความยาว ได้ผลดังตาราง 1 และ ตาราง 2 ถ้าลูกค้าระบุว่า ค่า %C+(%Mn/6) ต้องไม่เกิน 0.55 ให้นักศึกษาเติมข้อมูลในตาราง 1 และ 3 และวิเคราะห์ข้อมูลว่าชิ้นงานนี้เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่

Table 1 Chemical analysis from Emission spectrometer

| Specimen | %C | %Si | %Mn | %P | %S | %C+(%Mn/6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standard | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | 1.80 max | 0.05 max | 0.03 max | 0.55 max |
| เหล็กข้ออ้อย | 0.352 | 0.21 | 0.666 | 0.011 | 0.025 | ....................................... |

Table 2 Mechanical testing result

| Specimen | Diameter, d | Weight per Meter | Gauge length before test, l0 | Gauge length after test, lf | Yield load, Fy | Ultimate Tensile Load, Fmax | Bending test |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | kg/m | mm. | mm. | kgf | kgf | 180 ( |
| เหล็กข้ออ้อย | 25 | 3.895 | 56.5 | 86 | 24,500 | 33,000 | ไม่มีรอยแตก |

Table 3 จงแสดงวิธีคำนวณ เปรียบเทียบกับมาตรฐาน และ สรุปผลวิเคราะห์ว่า ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน

| Specimen | Weight per Meter | Yield Strength | UTS | Elongation | Bending test | ผลวิเคราะห์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kg/m | kgf/mm2 | kgf/mm2 | % | 180 ( | ผ่าน/ไม่ผ่าน |
| Standard | 3.853±4% | ( 40.0 | ( 57.0 | ( 15.0 | ไม่มีรอยแตก |  |
| เหล็กข้ออ้อย | ..................... | ....................... | ................... | ....................... | ..................... | ........................... |