แบบทดสอบ 1302 212 Engineering Materials: Manufacturing process

ชื่อ สกุล..........เฉลย..................รหัส..................................………วันที่.....................................

- อธิบายความเหมือน/แตกต่าง ของโลหะที่ผ่านกระบวนการอบที่ต่างกัน ในด้านต่อไปนี้

|  | การอบคืนตัว (Recovery) | การเกิดผลึกใหม่ (Recrystallisation) |
| --- | --- | --- |
| โครงสร้างเกรน | มีการจัดเรียงตัวของอะตอมใหม่ มีจุดบกพร่องลดลง แต่โครงสร้างเกรนไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม | พลังงานเพิ่มมากขึ้นเกิดการจัดเรียงตัวอะตอมใหม่หมดโครงสร้างเกรนรวมตัวใหม่ เป็นเกรนที่มีรูปร่างค่อนข้างกลม |
| ความแข็งแรง | มีความแข็งแรงลดลงจากเดิมเล็กน้อย | ความแข็งลดลงมาก เนื่องจากจำนวน dislocation ลดลง |
| ความเหนียว | มีความเหนียวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย | มีความเหนียวเพิ่มขึ้นมาก |

- อธิบายเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของการแปรรูปร้อน และ เย็น

| การแปรรูป | แปรรูปร้อน | แปรรูปเย็น |
| --- | --- | --- |
| ช่วงอุณหภูมิการแปรรูป | สูงกว่า อุณหภูมิตกผลึกใหม่ของวัสดุนั้นๆ | ต่ำกว่า อุณหภูมิตกผลึกใหม่ของวัสดุนั้นๆ |
| ข้อดี | สามารถลดปริมาณของรูโพรงภายในเนื้อโลหะที่เกิดในแท่ง Ingot ทำให้ได้เกรนใหม่ที่ละเอียดขึ้น ซึ่งทำให้เนื้อโลหะสม่ำเสมอทั้งก้อน ใช้พลังงานน้อยกว่าการแปรรูปแบบเย็น | ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแปรรูปร้อนจะถูกนำมาแปรรูปเย็นอีกครั้งหนึ่งเพื่อได้ขนาดที่แน่นอน ไม่เกิดออกไซด์ และได้ผิวที่เรียบขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องการชุบผิว สามารถนำมาแปรรูปเย็นเพื่อเพิ่มความแข็งแรง สามารถขึ้นรูปวัสดุเหนียวและนำไปตกแต่งด้วยเครื่องจักรต่อไปได้ สามารถใช้ในงานรีดแผ่นได้ดี และได้ชิ้นงานที่บางกว่าการรีดร้อน |
| ข้อเสีย | ทำให้เกิด ออกไซด์ ที่ผิวงาน หรือผิวไม่เรียบ ชิ้นงานอาจบิดถ้าหากเย็นตัวเร็ว ขนาดไม่แน่นอน เครื่องจักร และอุปกรณ์มีราคาแพงเนื่องจากต้องใช้ที่อุณหภูมิสูง | ต้องใช้เครื่องจักรที่มีกำลังมากกว่าการแปรรูปร้อน การแปรรูปเย็นของโลหะที่บาง หรือเปราะ ต้องมีการควบคุมกำลังอย่างใกล้ชิด และอาจต้องนำโลหะไปอบก่อนเพื่อเพิ่มความเหนียว |