แบบทดสอบ 1302 212 Engineering Materials: Mechanical Properties

ชื่อ.........เฉลย...............รหัส..............................Section…………..วันที่............................

1. ความสัมพันธ์ระหว่างโมดูลัสยืดหยุ่น (Elastic modulus) กับ ความยืดหยุ่นของวัสดุ (Elasticity)

……วัสดุที่มีค่าโมดูลัสยืดหยุ่นสูง หมายความว่ามีความต้านทานแรงดึงช่วงเสียรูปยืดหยุ่นสูง มีการยืดตัวออกน้อย จึงมีความยืดหยุ่นน้อย เช่น โลหะ ส่วนวัสดุที่มีค่าค่าโมดูลัสยืดหยุ่นต่ำ หมายความว่ามีความต้านทานแรงดึงช่วงเสียรูปยืดหยุ่นต่ำ มีการยืดตัวออกได้มาก สามารถหดกลับมาสู่ค่าเดิมได้ จึงมีความยืดหยุ่นมาก เช่น ยางธรรมชาติ เป็นต้น…

2. ความต้านทานแรงดึงจุดคราก (Yield Strength) ของวัสดุคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรในงานวิศวกรรม

……เป็นความเค้นสูงสุดที่วัสดุนั้นๆ สามารถต้านทานได้ก่อนเกิดการแปรรูปอย่างถาวร (การเคลื่อนที่ของระนาบอะตอม) ซึ่งเป็นค่าที่สำคัญมากในการออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อป้องกันการเสียหายที่เกิดจากการเสียรูปถาวรของวัสดุ....

3. จงใช้ข้อมูลจากกราฟตอบคำถามต่อไปนี้

- วัสดุที่มีความเหนียวที่สุด คือ__C___

- วัสดุที่มีความเปราะที่สุดคือ___B____

- วัสดุที่มีความความแข็งแรงที่สุด คือ___A___

- วัสดุที่มีค่าโมดูลัสสูงสุด คือ___A___

- วัสดุที่มีค่าโมดูลัสต่ำสุด คือ___D____

3. นักศึกษาทำการทดลองดึงแท่งอลูมิเนียมทรงกระบอกที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 mm ความยาวพิกัด 70 mm หลังดึงขาดออกจากกัน ปรากฏว่าวัดความยาวพิกัดได้ 95 mm เส้นผ่าศูนย์กลางลดลงเหลือ 9 mm อ่านค่าน้ำหนักดึงจุดครากได้  2000 kg และ น้ำหนักดึงสสูงสุดได้ 3800 kg กำหนดให้  g = 9.81 m/s2  จงคำนวณ

- Yield strength

- Ultimate tensile strength

- %elongation

- %Reduction of area

# Text boxes

Strain

Stress

A

B

C

D