1304 443 Process Dynamic and Control

Department of Chemical Engineering

Faculty of Engineering, Ubon Ratchathani University

Re-midterm 1/2554

1. พิจารณาถังบรรจุน้ำใบหนึ่ง ซึ่งมีของเหลวไหลเข้าสองสาย และมีของเหลวไหลออกหนึ่งสาย ดังแสดงในรูปด้านล่างนี้ กำหนดให้ F1 = β1 คือ อัตราการไหลเข้าถังสายแรก F2 = β2h1/2 คือ อัตราการไหลเข้าถังสายที่ 2 F3 = β3h2 คืออัตราการไหลออกจากถัง ทำให้มีอัตราการไหลคงที่ h คือความสูงของของเหลวภายในถัง

- Develop the material balance and energy balance equations that describe this process.

- How many differential equations does it take to model this system?

- What are the state variables?

- What are the parameters?

- What are the inputs?

- ทำการเปลี่ยนสมการที่ได้จากข้อ a) ให้อยู่ในรูปของตัวแปรเบี่ยงเบน (Deviation variable)

2.  จงหาผลการตอบสนองที่เวลา t =  ของสมการอธิบายกระบวนการต่อไปนี้ โดย Laplace Transform

โดยที่ x(0) = 1,

# Text boxes

F2

F1

V

F3

h